## Slide 1
İŞYERİNDE KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Dr.Aysun Özen Acil Servis ve İşyeri Pol. Tabibi

## Slide 2
K.K.T.C İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI, 35/2008 SAYILI İŞ YASASI “İş Kazası”, bir işyerinde veya iş gereği olarak işyeri dışında veya işyerine gidiş gelişlerde meydana gelen ve bağımsız olarak veya bir işverene bağlı olarak çalışan şahısları hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan beklenmedik, planlanmamış ve istenmeyen bir olayı anlatır. “İş Sağlığı ve Güvenliği”, Çalışanları mesleki risklerden korumak veya bu riskleri en aza indirmek amacıyla işyerinde veya işte yürütülen faaliyetlerin tüm aşamalarında planlanan ve uygulanan, çalışanların çalışma kapasiteleri, yaşamları ve sağlıklarını korumak amacıyla alınmış tüm koruyucu önlemleri anlatır. “Kişisel Koruyucu Donanım”, çalışan tarafından giyilen veya tutulan, böylece çalışanı işte oluşabilecek bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı koruyan tüm araç, gereçleri ve bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm aksesuarları anlatır.

## Slide 3
A.E:337 R.G.:74 21.04.2009
II. Cetvel
(8’nci Madde)
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ
BAŞ KORUYUCULARI
- Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan koruyucu baretler,
- Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, saç fileleri - siperlikli veya siperliksiz),
- Koruyucu başlık (normal kumaş veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri)
KULAK KORUYUCULARI
- Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar
- Tam akustik baretler
- Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar
- Kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları
- İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları
GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI
- Koruyucu gözlükler
- Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük)
- X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri
- Yüz siperleri
- Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, başa veya koruyucu başlıklara bağlanabilen maskeler)
SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI
- Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler
- Hava beslemeli solunum cihazları
- Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları
- Dalgıç donanımı
- Dalgıç elbisesi
EL VE KOL KORUYUCULARI
- Özel koruyucu eldivenler:
• Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri)
• Kimyasallardan
• Elektrik ve ısıdan
- Tek parmaklı eldivenler
- Parmak kılıfları
- Kolluklar
- Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik)
- Parmaksız eldivenler
- Koruyucu eldivenler

## Slide 4
A.E.:337 R.G.:74 21.04.2009
AYAK VE BACAK KORUYUCULARI
- Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri
- Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar - Parmak koruyuculu ayakkabılar - Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları - Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar - Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları - Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları - Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları - İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları - Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler - Tahta tabanlı ayakkabılar - Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları - Dizlikler - Tozluklar - Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez) - Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı) CİLT KORUYUCULARI - Koruyucu kremler / merhemler GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI - Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler (delinme, kesilme, ergimiş metal sıçramalarına karşı) - Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler - Isıtmalı yelekler - Cankurtaran yelekleri - X ışınına karşı koruyucu önlükler - Vücut kuşakları / kemerleri

## Slide 5
A.E.:337 R.G.:74 21.04.2009 VÜCUT KORUYUCULARI - Düşmelere karşı kullanılan donanım: • Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte) • Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte) • Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri) - Koruyucu giysiler: • Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum) • Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme ve benzeri) • Kimyasallardan korunma sağlayan giysi • İnfrared radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi • Isıya dayanıklı giysi • Termal giysi • Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi • Toz geçirmez giysi • Gaz geçirmez giysi • Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve benzeri) • Koruyucu örtüler. Listede yer almayan benzer donanımın yukarıda belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan sayılıp sayılmayacağına karar vermeye ve bu listeye eklemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir.
Parmak koruyuculu ayakkabılar - Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları - Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar - Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları - Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları - Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları - İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları
- Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler - Tahta tabanlı ayakkabılar - Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları - Dizlikler - Tozluklar - Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez) - Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı)

## Slide 6
A.E.:337 R.G.:74 21.04.2009 CİLT KORUYUCULARI - Koruyucu kremler / merhemler GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI - Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler (delinme, kesilme, ergimiş metal sıçramalarına karşı) - Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler - Isıtmalı yelekler - Cankurtaran yelekleri - X ışınına karşı koruyucu önlükler - Vücut kuşakları / kemerleri VÜCUT KORUYUCULARI - Düşmelere karşı kullanılan donanım: • Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte) • Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte) • Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri) - Koruyucu giysiler: • Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum) • Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme ve benzeri) • Kimyasallardan korunma sağlayan giysi • İnfrared radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi • Isıya dayanıklı giysi • Termal giysi • Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi • Toz geçirmez giysi • Gaz geçirmez giysi • Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve benzeri) • Koruyucu örtüler. Listede yer almayan benzer donanımın yukarıda belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan sayılıp sayılmayacağına karar vermeye ve bu listeye eklemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir.

## Slide 7
KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (T.C 12.08.2013 Resmi gazete sayısı 28733) Tanımlar MADDE 4 Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddeleri, Alevlenir madde: Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı haldeki maddeleri, Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeleri, Biyolojik sınır değeri: Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırını, Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddeleri, Çok kolay alevlenir madde: 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddeleri, Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, Kanserojen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kanserojen maddeyi,

## Slide 8
Kimyasal madde: Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımları, Kimyasal maddelerin kullanıldığı işlemler: Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, depolanması, taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması işlemlerini, Kolay alevlenir madde: Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeyi veya parlama noktası 21°C’nin altında olan sıvı haldeki maddeyi veya su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddeleri, Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırını, Mutajen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan mutajen maddeyi, Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddeleri, Sağlık gözetimi: Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeleri,

## Slide 9
Tahriş edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddeleri, Tehlikeli kimyasal madde: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeleri ve müstahzarları veya yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeleri veya mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddeleri, Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, Üreme için toksik madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddeleri, Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri ifade eder.

## Slide 10
Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler MADDE 7 – (1) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden riskler aşağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılır veya en az düzeye indirilir: a) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır. b) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda çalışan ile yapılır. c) Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en az düzeyde olması sağlanır. ç) İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulur. d) İşyeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur. e) Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanır. f) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır. g) İkame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılır. Yapılan işin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk değerlendirmesi sonucuna göre ve öncelik sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır: 1) Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek bakım onarım işleri de dahil tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda ve teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilir ve uygun makine, malzeme ve ekipman kullanılır. 2) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanır. 3) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanır.

## Slide 11
i) 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla işveren, risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, çalışanları kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak için, bu maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin birbirleriyle temasının önlenmesi de dâhil olmak üzere, yapılan işin özelliğine uygun olarak aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alır ve idari düzenlemeleri yapar: 1) İşyerinde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenir. Bu mümkün değilse, 2) İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün değilse, 3) Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınır. j) İş ekipmanı ve çalışanların korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı, imali ve temini, sağlık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılır. İşveren, patlayıcı ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT) hükümlerine uygun olmasını sağlar. k) Patlama basıncının etkisini azaltacak düzenlemeler yapılır. l) Tesis, makine ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sağlanır. m) İşyerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerleştirilmesinde Ek-4’te belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulur.

## Slide 12
Acil durumlar MADDE 8 – (1) İşveren, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak acil durumlarda özellikle aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Acil durumların olumsuz etkilerini azaltacak önleyici tedbirler derhal alınır ve çalışanlar durumdan haberdar edilir. Acil durumun en kısa sürede normale dönmesi için gerekli çalışmalar yapılır ve etkilenmiş alana sadece bakım, onarım ve zorunlu işlerin yapılması için acil durumlarda görevlendirilen çalışanlar ile işyeri dışından olay yerine intikal eden ekiplerin girmesine izin verilir. b) Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı verilir ve acil durum devam ettiği sürece kullanmaları sağlanır. Uygun kişisel koruyucu donanımı ve özel güvenlik ekipmanı bulunmayan kişilerin etkilenmiş alana girmesine izin verilmez. c) Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum müdahale ve tahliye prosedürleri kullanıma hazır bulundurulur. İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri dışındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren kuruluşların bu bilgilere ve prosedürlere kolayca ulaşabilmeleri sağlanır. Bu bilgiler; 1) İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri dışındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren kuruluşların önceden hazır olabilmeleri ve uygun müdahaleyi yapabilmeleri için, yapılan işteki tehlikeleri, alınacak önlemleri ve yapılacak işleri, 2) Acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve yapılacak işler hakkındaki bilgileri, içerir.

## Slide 13
Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi MADDE 9 – (1) İşveren, 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve temsilcilerin eğitimini ve bilgilendirilmelerini sağlar. Bu eğitim ve bilgilendirilmeler özellikle aşağıdaki hususları içerir: a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri. b) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgileri. c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve yapılması gerekenleri. ç) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formları hakkındaki bilgileri. d) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri. (2) Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek eğitim ve bilgiler, yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olur. Bu bilgiler değişen şartlara göre güncellenir. (3) Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi halinde, risk değerlendirmesi için gerekli olan, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan hususlar ile ilgili tüm bilgileri vermek zorundadır.

## Slide 14
Kimler risk altındadır? Tehlikeli ilaçlar (örneğin, bazı kanser tedavisi, antiviral, hormon tedavisi ve biyomühendislik ürünü maddeler) hazırlayan veya uygulayan veya bu ilaçların kullanıldığı alanlarda çalışan sağlık çalışanları, işyerinde bu maddelere maruz kalabilir. Yaklaşık 8 milyon ABD sağlık çalışanı, eczane ve hemşirelik personeli, doktorlar, ameliyathane personeli, çevre hizmetleri çalışanları, araştırma laboratuvarlarındaki çalışanlar, veterinerlik hizmetleri çalışanları ve sevkıyat ve teslim alma personeli dahil olmak üzere potansiyel olarak tehlikeli ilaçlara maruz kalmaktadır. Yayınlanmış araştırmalar, işyerinde tehlikeli ilaçlara maruz kalmanın deri döküntüleri, olumsuz üreme sonuçları (kısırlık, kendiliğinden düşükler ve konjenital malformasyonlar dahil) ve muhtemelen lösemi ve diğer kanserler gibi hem akut hem de kronik sağlık etkilerine neden olabileceğini göstermiştir. Bir işçinin sağlık riski, işçinin bu ilaçlara ne kadar maruz kaldığına ve ilaçların toksisitesine bağlıdır.

## Slide 15
Dünyanın dört bir yanındaki işçiler, her yıl 1 milyardan fazla işçinin kirleticiler, tozlar, buharlar ve dumanlar dahil olmak üzere tehlikeli maddelere maruz kalmasıyla, neredeyse tüm işyeri sektörlerinde orantısız bir şekilde maruz kalmaktadır. Her yıl bu işçilerin yaklaşık 1 milyonu tehlikeli kimyasallara maruz kalma nedeniyle hayatını kaybediyor . Hayatını kaybetmeyenler için, ölümcül olmayan yaralanmalar ve sakatlıkla sonuçlanan hastalıklar , zayıflatıcı kronik hastalıklar ve diğer sağlık etkileri ile karşı karşıya kalabilirler. Tüm bu ölümler, yaralanmalar ve hastalıklar tamamen önlenebilir niteliktedir. (ILO) Kimyasal Güvenlik alanında ILO Sözleşmeleri ve Tavsiyeleri Kaynak listesi | 23 Mayıs 2022 Genel Kimyasallar Aletleri • Kimyasallar Sözleşmesi, 1990 (No. 170) • Kimyasallar Tavsiyesi, 1990 (No. 177) • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Sözleşmesi, 1993 (No. 174) • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Tavsiye Kararı, 1993 (No. 181) Kimyasal Riske Özgü Enstrümanlar • Asbest Sözleşmesi, 1986 (No. 162) • Asbest Tavsiyesi, 1986 (No. 172) • Çalışma Ortamı (Hava Kirliliği, Gürültü ve Titreşim) Sözleşmesi, 1977 (No. 148) • Çalışma Ortamı (Hava Kirliliği, Gürültü ve Titreşim) Tavsiye Kararı, 1977 (No. 156) • Radyasyondan Korunma Sözleşmesi, 1960 (No. 115) • Benzen Tavsiyesi, 1971 (No. 144) • Mesleki Kanser Sözleşmesi, 1974 (No. 139) • Mesleki Kanser Tavsiyesi, 1974 (No. 147) •İş Teftişi (Tarım) Sözleşmesi, 1969 (No. 129) •İş Teftişi (Tarım) Tavsiye Kararı, 1969 (No. 133)

## Slide 16
Kimyasallarla İlgili Sektöre Özgü Enstrümanlar • Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995 (No. 176) • Tarımda Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 2001 (No. 184) • İnşaatta Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988 (No. 167) Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Belgeleri •İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi, 1981 (No. 155) •İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi için Promosyon Çerçevesi, 2006 (No. 187) •İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi, 1985 (No. 161) •ILO Meslek Hastalıkları Listesi, Tavsiye Kararı (No. 194)

## Slide 17
İşçilerin tehlikeli bir ilaca maruz kalma olasılığı, her iş ortamına özgü birkaç faktöre bağlıdır. Bu tür faktörler şunları içerir: (1) ilacın dozaj şekli, (2) maruz kalma yolları, (3) maruz kalma sıklığı, süresi ve büyüklüğü, (4) iş uygulamaları ve (5) aşağıdakilerin varlığı veya yokluğu mühendislik kontrolleri, idari kontroller veya kişisel koruyucu ekipman gibi maruz kalma kontrolleri. Kanser hastalarında ve bu ilaçlarla tedavi edilen bazı kanser dışı hastalarda antineoplastik ajanlarla (kanser kemoterapi ilaçları, sitotoksik ilaçlar) ilişkili olumsuz sağlık etkileri iyi belgelenmiştir. Antineoplastik ajanların doğası, onları kanserli hücreler kadar sağlıklı hücreler ve dokular için de zararlı kılar. Hayatı tehdit eden bir hastalığı olan kanser hastaları için bu ajanlarla tedavinin kesinlikle büyük faydası vardır. Ancak iş pratiğinin bir parçası olarak antineoplastik ajanlara maruz kalan sağlık çalışanları için maruziyeti mümkün olduğunca ortadan kaldıracak veya azaltacak önlemler alınmalıdır. Bu ilaçları hazırlayan eczacılar veya hazırlayan ve/veya uygulayan hemşireler antineoplastik ajanlara maruz kalma potansiyeli en yüksek iki meslek grubudur. Bunlara ek olarak, doktorlar ve ameliyathane personeli de hastaların tedavileri sırasında maruz kalabilir. Sevkiyat ve teslim alma personeli, gözetim çalışanları, çamaşırhane çalışanları ve atık işleyicileri gibi hastane personelinin tümü, çalışmaları sırasında bu ilaçlara potansiyel olarak maruz kalabilir. Veteriner onkolojisinde antineoplastik ajanların artan kullanımı, bu çalışanları da bu ilaçlara maruz kalma riski altına sokmaktadır.

## Slide 18
Antineoplastik ajanlarla tedaviye bağlı akut veya kısa vadeli etkilere ek olarak, hastalarda tanımlanmış bir dizi uzun vadeli veya kronik etki vardır. Bunlar arasında karaciğer ve böbrek hasarı, kemik iliği hasarı, akciğer ve kalp hasarı, kısırlık (geçici ve kalıcı), hamile kadınlarda üreme ve gelişen fetüs üzerindeki etkiler, işitme bozukluğu ve kanser sayılabilir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı(IARC)(WHO, UN bünyesinde çalışma yapan uluslararası bir örgüttür, ana ofisi Fransa’nın Lyon kentindedir) Fransa'da bir dizi antineoplastik ajan ve iki kombinasyon terapisinin, bunlarla tedavi edilen hastalarda kanserle ilişkili olduğunu belirlemiştir. Bunlar hem kanserli hem de kanserli olmayan hastaları içerir. IARC şu anda on bir ajanı ve iki kombine tedaviyi Grup 1 (İnsan kanserojenleri), on ikisini Grup 2A (Muhtemel insan kanserojenleri) ve on birini Grup 2B (Muhtemel insan kanserojenleri) olarak listelemektedir. Bir dizi çalışma, antineoplastik ajanlara çevresel ve işçi maruziyetini belgelemiştir. İşçi maruziyetini değerlendirmek için çeşitli biyolojik son noktalar kullanılmıştır. Bunlar, idrar mutajenitesi, kromozomal hasar, kardeş kromatid değişimi, mikronüklei indüksiyonu, DNA hasarı, HPRT mutasyonları ve tiyoeter atılımını içerir. Ek olarak, sağlık çalışanlarının idrarında bu ilaçları ve/veya metabolitlerini ölçerek işçilerin antineoplastik ajanlara maruz kaldığını belgelemek için analitik yöntemler kullanılmıştır. Benzer analitik yöntemler şu anda işyerindeki çevresel kirlilik düzeyini ölçmek için kullanılmaktadır. Hava örneklemesi ile ilgili çalışmalar sınırlı olmakla birlikte, bu ilaçlar için çevresel silme örneklemesi ile ilgili yayınlanmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH) (13.09.2017)

## Slide 19
Direktif 2004/37/EC - işyerinde kanserojenler, mutajenler veya üreme için toksik maddeler Direktif, çalışanların işyerinde kanserojenlere, mutajenlere veya üreme için toksik maddelere (CMR) maruz kalmayla ilgili sağlık ve güvenlik risklerinden korunmasını ele alır. Bir dizi yaygın kanserojen için daha katı sınır değerler getiren dört değişiklik (2017/2398/EU sayılı Direktif, 2019/130/EU sayılı Direktif, 2019/983/EU sayılı Direktif ve 2022/431/EU sayılı Direktif) kabul edildi. 2022/431/EU sayılı Direktif, üreme için toksik maddeleri de direktif kapsamına alarak, işçilerin işyerinde kanserojen veya mutajenlere maruz kalmayla ilgili risklerden korunmasına ilişkin orijinal başlığı, çalışanların maruz kalmayla ilgili risklerden korunması olarak değiştirerek direktif kapsamına aldı. Direktifler, AB Üye Devletleri tarafından ulusal yasalara aktarılmalıdır. Üye Devletler 2022 değişikliklerine (2022/431/EU direktifi) 5 Nisan 2024 tarihine kadar uymak zorundadır. İşyerindeki kimyasal maddelere bağlı risklerden işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunmasına ilişkin 7 Nisan 1998 tarihli Karar (89/391/EEC sayılı Direktifin 16(1) Maddesi anlamında on dördüncü bireysel Direktif) Kimyasal madde", "tehlikeli kimyasal madde" ( 1272/2008 sayılı Tüzük (EC) referans alınarak ), ‘’kimyasal maddeleri içeren aktivite", "mesleki maruz kalma sınır değeri", "biyolojik sınır değeri", "sağlık gözetimi" terimlerinin tanımı ", "tehlike" ve "risk". Topluluk düzeyinde belirleyici bir mesleki maruz kalma sınır değeri belirlenen herhangi bir kimyasal madde için, Üye Devletler, Topluluk sınır değerini dikkate alarak ulusal bir mesleki maruz kalma sınır değeri belirlemelidir. Aynı doğrultuda, fizibilite faktörleri dikkate alınarak Topluluk düzeyinde bağlayıcı mesleki maruz kalma sınır değerleri ve bağlayıcı biyolojik sınır değerler belirlenebilir. Topluluk düzeyinde bağlayıcı bir mesleki maruz kalma veya biyolojik sınır değeri belirlenen herhangi bir kimyasal madde için, Üye Devletler, Topluluk sınır değerini aşmayan ilgili bir ulusal bağlayıcı mesleki maruz kalma veya biyolojik sınır değeri belirlemelidir. İşveren, işyerinde herhangi bir tehlikeli kimyasal maddenin bulunup bulunmadığını belirlemeli ve bunların varlığından kaynaklanan güvenlik ve sağlık riskini değerlendirmelidir. İşveren , 89/391/EEC sayılı Direktifin 9. Maddesi uyarınca bir risk değerlendirmesine sahip olmalıdır . Bu değerlendirme, özellikle önemli değişiklikler olduysa veya sağlık sürveyansının sonuçları gerekli olduğunu gösteriyorsa, güncel tutulmalıdır. Birkaç tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalmayı içeren faaliyetler söz konusu olduğunda, riskler, bu tür tüm kimyasal maddelerin bir arada sunduğu risk temelinde değerlendirilmelidir. İşveren, 89/391/EEC sayılı Direktifin 6. Maddesinde belirtilen gerekli önleyici tedbirleri almalı ve önleme tedbirleri hiyerarşisine göre riskler ortadan kaldırılmalı veya en aza indirilmelidir.

## Slide 20
İşveren, işçi sağlığı açısından risk oluşturabilecek kimyasal maddeleri mesleki maruziyet sınır değerleri ile ilgili olarak düzenli olarak ölçmek ve aşıldığı takdirde durumu düzeltmek için derhal önlem almak zorundadır. İşveren, yangın güvenliği için uygun teknik ve/veya organizasyonel önlemleri almalıdır. İş ekipmanı ve koruyucu sistemler, ilgili Topluluk hükümlerine, özellikle de 2014/34/EU Direktifine uygun olmalıdır . İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal maddelerin varlığına ilişkin bir kaza, olay veya acil durum durumunda uygulanabilecek prosedürler (eylem planları) oluşturmalıdır. Kimyasal Maddelere İlişkin Direktif 98/24/EC'yi (2010) uygulayan ulusal önlemlerin işyerinde pratik uygulamasının etkisini analiz etmek ve değerlendirmek için sözleşme Ulusal Çalışma Müfettişleri için Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği (REACH) (Yönetmelik (EC) No. 1907/2006), Kimyasal Ajanlar Direktifi (CAD) ve Kanserojenler ve Mutajenler Direktifinin (CMD) etkileşimi hakkında rehberlik ) AB Üye Devletlerinde AB Mesleki Güvenlik ve Sağlık (İSG) Direktiflerinin Pratik Uygulamasının Değerlendirilmesi - İşçilerin işyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden korunmasına ilişkin Direktif (2017)

## Slide 21
Yeni tehlike sınıfları 2023 Avrupa Komisyonu, madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi için yeni tehlike sınıfları ve kriterleri belirleyen CLP Yönetmeliğini tadil eden bir Yetkilendirilmiş Yönetmelik yayınlamıştır. REACH kapsamında AB pazarına sunulan tüm kimyasal maddeler ve karışımlar için geçerlidir. Aynı zamanda, AB'de uyumlaştırılmış sınıflandırma için normalde öncelik verilen biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünlerindeki aktif maddeler için de geçerlidir. Bu AB mevzuatı, maddeleri Avrupa Birliği pazarına arz eden üreticiler, ithalatçılar, alt kullanıcılar ve distribütörler için bağlayıcıdır. Üye Devletler ayrıca uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için önerilerde bulunurken yeni tehlike sınıflarına ve kriterlerine atıfta bulunacaktır. Yeni tehlike sınıfları şunlardır: •Kategori 1 ve Kategori 2'de ED HH (İnsan sağlığı için endokrin bozulma) •Kategori 1 ve Kategori 2'de ED ENV (Çevre için endokrin bozulma) •PBT (kalıcı, biyobirikimli, toksik), vPvB (çok kalıcı, çok biyobirikimli) •PMT (kalıcı, hareketli, toksik), vPvM (çok kalıcı, çok hareketli) Yeni AB tehlike beyanları:

## Slide 22
Tehlike sınıfı ve kategori kodu | Tehlike bildirimi kodu | tehlike ifadesi
ED HH 1 | EUH380 | İnsanlarda endokrin bozulmaya neden olabilir
ED HH 2 | EUH381 | İnsanlarda endokrin bozulmasına neden olduğundan şüpheleniliyor
ED ÇEV 1 | EUH430 | Çevrede endokrin bozulmaya neden olabilir
ED ÇEVRE 2 | EUH431 | Çevrede endokrin bozulmaya neden olduğundan şüpheleniliyor
PBT | EUH440 | İnsanlarda dahil olmak üzere çevrede ve canlı organizmalarda birikir.
vPvB | EUH441 | İnsanlar da dahil olmak üzere çevrede ve canlı organizmalarda güçlü bir şekilde birikir.
PMT | EUH450 | Su kaynaklarının uzun süreli ve yaygın kirlenmesine neden olabilir
vPvM | EUH451 | Su kaynaklarının çok uzun süreli ve yaygın kirlenmesine neden olabilir

## Slide 23
Uluslararası Kimyasal Güvenlik Kartları-ICSS Uluslararası Kimyasal Güvenlik Kartları (ICSC'ler), kimyasallar hakkında temel güvenlik ve sağlık bilgilerini açık ve öz bir şekilde sağlamayı amaçlayan veri sayfalarıdır. Kartların birincil amacı, işyerinde kimyasalların güvenli kullanımını teşvik etmektir. Ana hedef kullanıcılar, çalışanlar ve iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kişilerdir. ICSCs projesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) arasında Avrupa Komisyonu'nun işbirliğiyle yürütülen ortak bir girişimdir. ICSC'lerde sağlanan bilgiler 1. Kimyasalın kimliği 2. Yangın ve patlama tehlikeleri 3. Yangınla mücadele 4. Akut sağlık tehlikeleri ve önleme 5. Önleyici tedbirler 6. İlk yardım 7. Döküntülerin bertaraf edilmesi, depolanması ve paketlenmesi 8. Sınıflandırma ve etiketleme 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler ve tehlikeler 10. Kısa vadeli ve uzun vadeli sağlık etkileri 11. Düzenleyici bilgiler ve mesleki maruz kalma limitleri 12. Çevresel veriler.

## Slide 26
Kontrol Hiyerarşisi İşyerinde maruz kalınan tehlikeleri kontrol etmek, çalışanları korumak için hayati önem taşır. Kontrol hiyerarşisi, hangi eylemlerin riskleri en iyi şekilde kontrol edeceğini belirlemenin bir yoludur. Kontrol hiyerarşisi, tehlikeleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için beş eylem düzeyine sahiptir. Genel etkinliğe dayalı olarak tercih edilen eylem sırası şöyledir: 1.Eliminasyon 2.ikame 3.Mühendislik kontrolleri 4.İdari kontroller 5.Kişisel Koruyucu Donanım (PPE) Bu hiyerarşinin kullanılması, çalışan maruziyetlerini azaltabilir ve hastalık veya yaralanma riskini azaltabilir.

## Slide 27
Eliminasyon Yok etme, tehlikeyi kaynağında ortadan kaldırır. Bu, toksik bir kimyasal, ağır nesne veya keskin bir alet kullanmayı bırakmak için çalışma sürecini değiştirmeyi içerebilir. Herhangi bir maruziyet oluşmayacağı için işçileri korumak için tercih edilen çözümdür. ikame İkame, tehlikenin kaynağına daha güvenli bir alternatif kullanmaktır. Bir örnek, solvent bazlı mürekkeplerin yerine bitki bazlı baskı mürekkeplerinin kullanılmasıdır. Bir ikameyi düşünürken, ikamenin potansiyel yeni risklerini orijinal risklerle karşılaştırmak önemlidir. Bu gözden geçirme, ikamenin iş yerindeki diğer temsilcilerle nasıl birleşeceğini dikkate almalıdır. Etkili ikameler, potansiyel zararlı etkileri azaltır ve yeni riskler yaratmaz . Eleme ve ikame, mevcut bir sürece uyarlanması en zor eylemler olabilir. Bu yöntemler en iyi şekilde bir çalışma sürecinin, yerin veya aracın tasarım veya geliştirme aşamasında kullanılır. Geliştirme aşamasında, eleme ve ikame en basit ve en ucuz seçenek olabilir. Eleme ve ikameyi kullanmak için bir başka iyi fırsat, yeni ekipman veya prosedürler seçerkendir. Tasarım Yoluyla Önleme, iş ekipmanı, araçları, operasyonları ve alanları tasarlarken önlemeyi proaktif olarak dahil etmeye yönelik bir yaklaşımdır. Mühendislik kontrolleri, tehlikelerin işçilerle temas etmesini azaltır veya önler. Mühendislik kontrolleri, ekipman veya çalışma alanında değişiklik yapmayı, koruyucu bariyerler kullanmayı, havalandırmayı ve daha fazlasını içerebilir. NIOSH Mühendislik Kontrolleri Veri Tabanı, yayınlanmış mühendislik kontrol araştırması bulgularının örneklerini içerir. En etkili mühendislik kontrolleri: •orijinal ekipman tasarımının bir parçasıdır •işçi ile temas etmeden önce tehlikeyi kaynağında ortadan kaldırın veya engelleyin •kullanıcıların kontrolü değiştirmesini veya kontrole müdahale etmesini önleme •kontrollerin çalışması için minimum kullanıcı girişi gerekir •iş sürecine müdahale etmeden veya iş sürecini zorlaştırmadan doğru şekilde çalışmak Mühendislik kontrolleri, idari kontrollerden veya KKD'den daha önceden maliyetli olabilir. Ancak, özellikle birden fazla çalışanı korurken, uzun vadeli işletme maliyetleri daha düşük olma eğilimindedir. Ek olarak mühendislik kontrolleri, iş sürecinin veya tesis operasyonunun diğer alanlarında tasarruf sağlayabilir.

## Slide 28
İdari Kontroller İdari kontroller, tehlikelere maruz kalma süresini, sıklığını veya yoğunluğunu azaltan iş uygulamaları oluşturur. Bu şunları içerebilir: •iş süreci eğitimi •İş rotasyonu •yeterli dinlenme molalarının sağlanması •tehlikeli alanlara veya makinelere erişimi sınırlamak •hat hızlarının ayarlanması KKD Genel olarak "KKD" olarak adlandırılan kişisel koruyucu ekipman, ciddi iş yeri yaralanmalarına ve hastalıklarına neden olan tehlikelere maruz kalmayı en aza indirmek için giyilen ekipmandır . Bu yaralanmalar ve hastalıklar, kimyasal, radyolojik, fiziksel, elektriksel, mekanik veya diğer işyeri tehlikeleriyle temastan kaynaklanabilir. Kişisel koruyucu ekipman, eldivenler, koruyucu gözlükler ve ayakkabılar, kulak tıkaçları veya manşonlar, baretler, solunum cihazları veya tulumlar, yelekler ve tam vücut giysileri gibi öğeleri içerebilir. Çalışanlar KKD kullandığında, işverenler bir KKD programı uygulamalıdır. KKD programının öğeleri, çalışma sürecine ve tanımlanan KKD'ye bağlı olsa da, program aşağıdakileri ele almalıdır: •işyeri tehlike değerlendirmesi •KKD seçimi ve kullanımı •hasarlı veya yıpranmış KKD'nin incelenmesi ve değiştirilmesi •çalışan eğitimi •sürekli etkinlik için program izleme İşverenler, diğer etkili kontrol seçenekleri mevcut olduğunda tehlikeleri kontrol etmek için tek başına KKD'ye güvenmemelidir. KKD etkili olabilir, ancak yalnızca çalışanlar onu doğru ve tutarlı bir şekilde kullandığında. KKD, diğer kontrollerden daha ucuz görünebilir, ancak zamanla maliyetli olabilir. Bu, özellikle günlük olarak birden fazla çalışan için kullanıldığında doğrudur.

## Slide 29
Radyasyondan Koruyucu Donanımlara İlişkin Kılavuz TAEK RADYASYON UYGULAMALARINDA KULLANILAN KORUYUCU DONANIMLAR 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nde geçen “Doz Sınırlama Sisteminin Temel İlkeleri”nden “Optimizasyon” ilkesine göre; radyasyona maruz kalmaya sebep olan uygulamalarda, olası tüm ışınlanmalar için bireysel dozların büyüklüğü, ışınlanacak kişilerin sayısı, ekonomik ve sosyal faktörler göz önünde bulundurularak mümkün olan en düşük dozun alınması sağlanmalıdır. Ayrıca Yönetmelik hükümlerine göre; yapılan işin niteliğine uygun koruyucu giysi ve teçhizat kullanılmalı, buna ek olarak denetimli alanlar içinde koruyucu giysi ve teçhizat kullanılması gerekliliğini gösteren uyarı işaretleri bulunmalıdır. İyonlaştırıcı radyasyondan korunmak için, radyasyon uygulaması, uygulamada kullanılan radyasyon kaynağının özelliği ile olası maruz kalma durumu göz önüne alınarak yapılan işin niteliğine uygun koruyucu donanım seçilir ve kullanılır

## Slide 30
Mobil/sabit koruyucu paravan, kurşun saçaklı perde
Mobil kurşun paravan genellikle mobil radyoloji cihazları ile uygulamalarının yapıldığı alanlarda kullanılmaktadır. Mobil cihazlarla yürütülen çalışmalarda, kişisel koruyucu donanımlarla beraber mobil kurşun paravan kullanımı radyasyondan korunmaya önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca kurşun saçaklı perde floroskopi ve anjiografi cihazlarında zırhlama malzemesi olarak kullanılır. Floroskopi cihazlarında masanın yatay veya düşey çalışma konumuna göre kurşun saçaklı perde; çalışanı direkt ve hastadan saçılan radyasyondan korumayı sağlar. Anjıografi cihazlarında masa yatay konumda olduğundan hasta masasının kenarından aşağıya sarkacak şekilde tasarlanan kurşun saçaklar çalışan için benzer korumayı sağlar.
Diğer bir zırhlama çeşidi, kurşun eşdeğerli cam veya kurşun eşdeğerli akriliktir. Bunlar çoğunlukla floroskopide kullanılır. Bu tür kullanımda kurşun eşdeğerli akrilik bir tabaka tavana tutturulur. Bu tabaka çalışma sırasında operatörün baş ve boyun bölgesi önüne yerleştirilerek göz ve tiroidin korunması sağlanmış olur. Kurşun eşdeğerli akrilik mercekli gözlüklerde de kullanılabilir. Kurşun eşdeğerli cam ya da kurşun eşdeğerli akrilik gözetleme penceresine sahip bir mobil paravan bazı durumlarda önlüğün yerine faydalı bir seçenek olabilir.

## Slide 31
Koruyucu paravan, perde

## Slide 32
Diğer Koruyucu Donanımlar
Radyasyon uygulamasında kullanılan radyasyon kaynağının özelliği, çalışma koşulları, olası maruz kalma durumu göz önüne alınarak yapılan işin niteliğine göre uygun koruyucu donanımlar (kurşun hücre çeker ocak, kurşunlu enjektör, domuz, kurşunlu taşıma kabı, maşa, forseps, kurşun bilyeler vb.) seçilir ve kullanılır.

## Slide 33
Kişisel Koruyucu Donanımlar
Koruyucu önlük
Koruyucu önlük, radyasyon uygulamalarında radyasyonla çalışanların iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalma ihtimalini en aza indiren giysilerdir. Bu giysiler, kurşun tozu içeren plastik malzemelerden yapılırlar.
Kurşun önlük çeşitleri

## Slide 34
Koruyucu giysinin cinsi ve giysinin kurşun kalınlığı yapılan radyoloji uygulamasına uygun şekilde seçilmelidir. Röntgen cihazları ile çalışılıyor ise kullanılan koruyucu giysi kalınlığı 100 kV’a kadar olan X-ışını çihazları için en az 0,25 mm, 100 kV’un üstündekiler için 0,35 mm kurşun eşdeğerinde olmalıdır. Girişimsel radyoloji çalışmalarında ise saçılan radyasyon maruziyetinin yüksek seviyede olması nedeniyle çalışan personel en az 0,5 mm kurşun kalınlığında önlük kullanmalıdır. Girişimsel radyolojide, çift taraflı önlükler kullanılmalı, arka ve önü aynı kurşun eşdeğerde olmalı ve vücudun mümkün olduğunca geniş alanını sarmalıdır. Girişimsel radyoloji uygulamalarında, tiroidin ayrıca korunması gerekir. Kurşun önlükler kullanılan enerjiye bağlı olarak radyasyonu ortalama %90-95 oranında durdurmaktadır
Bütün önlük: Yaygın olarak kullanılan, bantlarla bedenin ön tarafından tutturulmak suretiyle bedeni tamamen sarmak üzere tasarlanmış bir önlük çeşididir.
Panço önlük: Başın üzerinden geçirilerek giyildikten sonra yanlardan tutturulur. Tutturmak üzere iki bağlama noktası olduğundan ve bantlar zamanla özelliğini kaybettiğinden daha çok tercih edilirler.
Parçalı önlük: Belin taşıdığı ağırlığı mümkün olduğu kadar azaltmak için, bazı giysiler genellikle ön tarafta bağlanan bir üst bölüm ve kalçaya giyilip belde tutturulan bir alt bölümden oluşur. Bu giysi, etek-bluz olarak adlandırılır.
Bel yükü azaltılmış önlük: Önlüğün bir miktar yükünü bel yerine kalçaya taşıtan bir kemere sahiptir.
Kırık tabakalı önlük: Kardiyolojide olduğu gibi, radyasyonun saçılma seviyesinin fazla olduğu alanlarda, 0,5 mm kalınlığında kurşun önlük gerekir. Bunun ağırlığı genellikle bir sorun olabileceği için, bu önlükler, çoğunlukla arkasında ya bir açıklık olacak şekilde ya da daha az bir kurşun eşdeğeri (0,25 mm) sağlanacak biçimde tasarlanır. Normal uygulamalarda, ışınlama esnasında

## Slide 35
çalışanların yüzü radyasyon kaynağına dönük olacağından, kişinin sırt bölümündeki zırhlamanın eksikliği ve yokluğu bir sorun olmayacaktır. Çift taraflı önlükler: Göğüs ve vücudun arkasına dağılmış radyasyonlara karşı korur. Giriciliği daha fazla olan birincil X ışınları ve gama radyasyonları (100 keV'in üstünde) uygulamalarında kullanılır. Nükleer tıp, girişimsel radyoloji, radyoterapi ve endüstride daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Önlüklerin uzun süre giyilmesinin yorucu olması kurşun önlüklerin dezavantajlarıdır. Kullanım ve saklama hatasıdan kaynaklanabilecek deformasyonlara (katlama, çatlama, aşınma vb.) neden olur. Deformanslar vücudun radyasyon dozuna maruz kalmasına sebep olabilir El-kol, ayak ve gonad koruyucu El- kol, ayak ve gonad koruyucularının yapılan uygulamaya göre seçilmesi önemlidir. El- kol, ayak ve gonad koruyucuları radyografi veya floroskopi uygulamalarında kullanılır. Nükleer tıp uygulamalarında; enjeksiyon, sağım, bölüştürme işlemini, üretim tesislerinde ve radyoaktif kalite kontrol labaratuvarlarında vb. kullanılır. Radyoterapi uygulamalarında, özellikle manuel brakiterapi uygulamalarında kullanılır. El- kol, ayak ve gonad koruyucuları olarak kurşun, antimon - bizmut bazlı kompozit veya parafin içeren baş boyun koruyucular mevcuttur.

## Slide 36
Parafinli eldivenlerin hareket kabiliyeti yüksek olduğundan yaygın olarak kullanılmaktadır. Parafinli el- kol korumasının kullanım ömrü süresine uyulmalı ve uygunluk testleri yapılmalıdır. Kurşun içerikli el- kol koruyucuların dezavantajı, katlanmalarının çatlama ve aşınmaya sebep olmasıdır. Kurşun içerikli el-kol eldivenler ve ayak-kol koruyucu kılıfların radyografi veya floroskopi testler de dahil olmak üzere periyodik olarak ayrıntılı incelemeleri yapılmalıdır. Ayrıca, kullanım ve saklama hatasıdan kaynaklanabilecek deformasyonlar için günlük kontroller yapılmalıdır. Baş koruyucu, boyun koruyucu Baş/boyun koruyucularının yapılan uygulamaya göre seçilmesi önemlidir. Baş/boyun koruyucuları radyografi veya floroskopi uygulamalarında kullanılır. Nükleer tıp uygulamalarında; enjeksiyon, sağım, bölüştürme işlemini, üretim tesislerinde ve radyoaktif kalite kontrol labaratuvarlarında vb. kullanılır. Radyoterapi uygulamalarında, özellikle manuel brakiterapi uygulamalarında kullanılır

## Slide 37
Yüz ve göz koruyucuları Radyografi veya floroskopi uygulamalarında kullanılır. Özellikle ameliyathane ve nükleer tıp uygulamalarında çalışanlar uzun süre radyasyona maruz kaldıkları için yüz ve göz koruyucu kullanmaları gerekmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda radyasyonun katarakt oluşumundaki payının düşünülenden daha yüksek bulunması nedeniyle göz merceği için belirlenen doz sınırı yılda 20-50 mSV’e düşürülmüştür. Bu nedenle gözlerin aldığı dozun ölçülmesi ve koruyucu gözlüklerin kullanılması daha da önem kazanmıştır.
Radyasyondan koruyucu gözlük, kurşun eşdeğerli malzemeden yapılmaktadır. Göz koruyucularda, doğrudan ve yandan gelen radyasyona karşı gözleri maksimum seviyede koruma özelliği sebebiyle yan taraflarında da koruyucu aparatlarla güçlendirilmiş olanlar tercih edilmelidir.
Solunum sistemi koruyucuları

## Slide 38
Bulaşma engelleyici koruyucu giysi Bulaşma engelleyici koruyucu giysiler yüksek miktarda radyoaktif kontaminasyona uğramış alanlarda kullanılmalıdırlar. Nükleer tıp gibi kontaminasyon riski olan alanlarda kullanılan normal laboratuvar önlükleri bile cildin kontamine olmasını engellemede önemli rol oynar. Koruyucu giysiler zırhlama sağlamakla beraber, toz partiküllerinin ve sıvıların cildi ve iç giysileri kontamine etmesini engelleyerek maruz kalınacak dozu azaltır

## Slide 39
Glovebox Glovebox, açık radyoaktif maddelerle işlem yapılması gerektiği durumlarda bulaşma riskinin minimize edilmesini sağlayan kapalı ortamlardır.
Kurşun önlüklerin çalışma sonrası saklanma şekli çok önemlidir. Kurşun giysiler özellikle uygun koşullarda saklanmadıkları zaman bozulup kırılabilirler. Bu durumdaki giysiler ise yeterli korunmayı sağlamazlar. Katlama veya kırışma nedenleri ile çatlaklar veya aşınma oluşur. Bu gibi hasarlar, küçük olsa da, vücudun aynı alanının tekrar tekrar radyasyona maruz kalmasına neden olur. Önlük içindeki kurşun tabakalarının kırılmasını önlemek için önlükler ya katlanmadan düzgün bir şekilde ya da özel tasarlanmış askılara asılmalı veya düz zemin üzerine katlanmadan konulmalıdır. Kurşun giysilerin temin edildiklerinde ve kullanım süresince yılda bir kez kontrol edilmeleri gerekir. Kurşun giysileri kontrol etmek için, giysi floroskopi cihazının altına yerleştirilir ve giysinin her tarafı ışın demeti hareket ettirilerek taranır. Kurşunda oluşan kırık ve çatlaklar bu şekilde görülebilir. Giysinin yıpranmasına bağlı olarak kenarlarda oluşabilecek küçük kusurlarkabul edilebilir. Ayrıca giysinin ek yerlerinde dikiş delikleri bulunabilir. Dış kısım örtüsü genellikle su ve hafif bir deterjanla silinebilir.

## Slide 40
Antiseptikler ve Dezenfektanlar Antiseptik veya dezenfektanlar mikropları etkisizleştirecek antimikrobik etkenlerle, temizlik ve katkı maddelerini bir dolgu maddesi içinde birleştiren formüllerdir. Antiseptik dışarıdan uygulandığında canlı dokuda (sağlıklı deri ve mükoza, yaralar) mikroorganizmaları öldüren veya virüsleri etkisizleştiren preparatlardır. Dezenfektanlar hastane ortamlarında geçici olarak yer alan sabit nesnelerdeki (tıbbi araç gereç, hastanın kullandığı veya çevresindeki eşyalar gibi) veya vücuttan atılan doku ve sıvılardaki mikro organizmaları öldüren veya virüsleri etkisizleştiren preparatlardır. Çoğu canlı dokulara uygulanamayacak kadar toksik ve yakıcı etki gösteren dezenfektanların pek azı antiseptik olarak da kullanılabilir. Aldehidler Formaldehid Hastanelerde, metil alkole %34-38 oranında (formol)veya suya %37 oranında (formalin) formaldehit katılarak hazırlanan solüsyonları dezenfeksiyonda ve sterilizasyonda kullanılır. Bakterisit, fungusit, virüsit, sporosit ve tüberkülosittir. Bu özellikleriyle hastane odalarını, somyaları, tıbbi araç ve gereci, diyaliz birimlerini dezenfekte etmek, anatomi ve patoloji laboratuarlarında dokuları sterilize edip sabitleştirmek için ve çocuk felci ve hepatit-B aşısı üretiminde kullanılır. Gaz halinde de birimleri ve binaları arındırmakta kullanılabilir . Yalıtımda kullanılan kaplama ve döşeme yapıştırıcıları ve çeşitli cilalar da ortama, sıcaklığa, neme, malzemenin kullanım ömrüne ve kalitesine bağlı olarak formaldehit gazı yayabilir. Formaldehit vücuda solunum ve sindirim yoluyla girer. Deriden çok az emilir. Sınır değeri 3 ppm’dir; ama daha düşük konsantrasyonlara uzun süreli maruziyet mükozayı (göz, burun, solunum yolları) tahriş eder, deriyi duyarlaştırır, astım krizini tetikleyebilir. Konsantrasyon 10 ppm’e ulaştığında, gözlerde ve solunum yollarında yanmaya, öksürüğe, çarpıntıya ve göğüste baskı hissedilmesine yol açar. 50-100 ppm düzeyinde ise, akciğer ödemi ve solunum yetmezliği yoluyla ölüme neden olabilir. Mesleki astım etkenidir. Santral sinir sistemini baskılar. Sıvı halde yutulur ise, şiddetli bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısına yol açar .Formaldehit insanda kanserojen veya kanserojen olması olası kimyasallar arasındadır. Deri, kemik, kan, prostat, mesane, bağırsak ve beyin kanserlerine bağlı ölümler maruz kalanlarda kalmayanlardan çoktur. Bu nedenle kullanımı giderek kısıtlanmıştır.

## Slide 41
Alkoller Etil alkol ve izopropil alkol hem antiseptik (%70 alkol) ve dezenfektan, hem de diğer antiseptikler için çözücü olarak; glikoller ise sıklıkla dezenfektan olarak kullanılır. Bakterisit etkisi hızlıdır. Ayrıca, tüberkülosit, fungisit ve virüsittir. Saf etil alkolün bakterisit etkisi su ile karıştırılmış etil alkolün etkisinden daha azdır. Alkoller sporisit olmadıkları ve organik maddelere nüfus etmedikleri için cerrahi ve tıbbi araç gereç dezenfeksiyonunda kullanılmamalıdır. Organik madde bulaşmamış araç gerecin dezenfeksiyonu için de, araç gereç alkol içinde bekletilmelidir. %70’lik etil alkol servis arabaları ve çalışma masalarının, %60’lık isopropil alkol ise derinin dezenfeksiyonunda (klorheksidin ile birlikte veya tek başına) kullanılır. Oksitleyici maddeler En yaygın kullanılanları hidrojen peroksit, potasyum permanganat, sodyum perborattır. Hidrojen peroksit Bakterisit, virüsit, fungisit ve sporosittir. %1-3 konsantrasyonda genel temizlik ve dezenfeksiyon için, %3-6’lık konsantrasyonda yara temizliği, yumuşak kontakt lenslerin, ventilatörlerin, endoskopların sterilizasyonu için, %6-25’lik konsantrasyonda kimyasal dezenfeksiyon ve sterilizasyon için kullanılır. Üriner drenaj torbalarına eklendiğinde mikrobik bulaşmayı engeller. Toksik değildir . Perasetik asit Perasetik asit (peroksiasetik asit) tüm mikroorganizmalar üzerinde etkilidir. Otomatik makinelerin, tıbbi araçların (endoskop, artroskop, cerrahi aletler, diş aletleri) kimyasal sterilizasyonunda kullanılır. Yüksek düzey dezenfeksiyon için 5-10 dakika yeterlidir; ama dayanıksız ve pahalı bir bileşiktir. Yoğun çözeltisiyle temas ciltte yanığa ve göz hasarına neden olabilir. Endoskopların, hemodiyaliz cihazlarının dezenfeksiyonunda kullanılır.

## Slide 42
Güçlü asit ve bazlar Güçlü asit ve bazların, özellikle de alkali deterjanların kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bazı organik asitler ve boya maddeleri zayıf antiseptik etki yaparlar, bunlar genellikle bakteriyostatiktirler. Ayrıca fazla toksik oldukları için sistemik olarak kullanılmayan bazı nitrofluran türevleri de, cilt antiseptiği olarak kullanılır. Katyonik deterjanlar antiseptik ve dezenfektan etkili jermisidlerdir. Bu bileşikler özellikle hastane ortamında yüzey ve aletlerin temizlenmesinde dezenfektan olarak, deri, mukoz membranlar ve vücut boşluklarında ise antiseptik olarak kullanılır. Sabunlar sodyum ya da potasyum hidroksitin yağ asidi esterlerinden oluşan deterjan bazlı maddelerdir. Temizlik özelliği deterjan özelliğine bağlıdır ve deriden kirleri ve organik maddeleri uzaklaştırır, bu esnada bakterilerin de bir kısmı uzaklaştırılmış olur.

## Slide 43
Etilen oksit Bu gaz ısıya duyarlı tıbbi araçların sterilizasyonu için kullanılır; ama toksik, mutajen ve olası karsinojendir. Bu nedenle klordioksit, perasetik asit ve ozon gibi gazların aynı amaçla kullanılması için çalışma yapılmakta; ama penetrasyon kapasiteleri yetersiz kaldığı için, etilen oksit kullanımı halen sürmektedir. Bu gaz vücuda deri ve solunum yoluyla girer, yerel ve sistemik etkilere yol açar. Kokusu konsantrasyonu 700 ppm’e ulaştığında hissedildiği için farkına varılmadan yüksek konsantrasyonlarına maruz kalınabilir. Etilen oksitle dezenfekte edilip, yeterli havalandırılmayan maske, eldiven, tampon, endotrakeal tüp, vb. malzeme deride tahrişe ve lezyona, konjonktivite, kornea yanıklarına; yüksek konsantrasyonda da katarakta yol açar. Yinelenen maruziyetlerde alerjik duyarlaşma gelişebilir. Sistemik etkileri ortam konsantrasyonuna göre değişir. Konsantrasyon 500 ppm’den düşük ise, gözlerde, burun ve boğazda tahriş, bulantı ve kusma; 500-700 ppm arasında ise, maruziyeten birkaç dakika sonra solunum güçlüğü (dispne, siyanoz ve akciğer ödemi) ile kalp dolaşım sistemi (çarpıntı), sinir sistemi (baş ağrısı, uyku hali, koordinasyon bozukluğu ve konvülsiyonlar) ve kan sistemi bulguları ve anaflaksi gelişebilir. Kronik maruziyet ansefalopati ve polinöropatiye yol açabilir. Gebelikte maruziyet erken doğuma ve düşüğe neden olabilir. Bu sorunları önlemek için dezenfeksiyonda etilen oksit yerine propil oksit veya ışın kullanılması önerilir. Bu olanaksız ise, gaz kaynağında denetlenmeli, kullanımda uyulacak koruyucu önlemler belirlenmeli ve bu kurallara uyulması sağlanmalıdır.

## Slide 44
Dezenfeksiyon Türlerine Göre Maruziyet Biçimi ve Yolları
Dezenfeksiyon türü | Maruziyet biçimi ve yolu
Yüzey dezenfeksiyonu (silme/ovma) | Yüzey dezenfeksiyonu uçucu maddeler nedeniyle (aldehitler, alkoller, fenol türevleri, vb.) solunum; el ve kolların teması nedeniyle de deri yoluyla maruziyete yol açabilir.
Alet dezenfeksiyonu | El ile ya da açık kaplar veya ultrasonik banyolar kullanılarak kapalı ortamda yapılan dezenfeksiyonda etken madde konsantrasyonu kabul edilebilir sınırları aşabileceği için solunum yoluyla maruziyet oluşabilir.
El ve deri dezenfeksiyonu | Bu tür dezenfeksiyonda yüksek konsantrasyonlarda kullanılan etanol ve propanol benzeri alkollü dezenfektanlara solunum yoluyla maruz kalınır.
Püskürtme yoluyla dezenfeksiyon | Bu yöntemde ortamdaki madde konsantrasyonu yüzey dezenfeksiyonuna göre daha yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Bu yöntemde dezenfektan içeriğindeki uçucu olmayan tanecikler de solunum sistemine girebilir.
Oda dezenfeksiyonu | Formaldehitle yapılan oda dezenfeksiyonunda yöntem (gazlama veya püskürtme) ortamdaki madde konsantrasyonunu artmasına yol açabilir. Oda tam yalıtılamayacağı için çevredeki alanlarda da madde konsantrasyonu kabul edilebilir sınırları aşabilir.

## Slide 45
Korunma teknikleri ve uygulamalar İkame: Kimyasal dezenfeksiyon yerine ısıl işlem; tehlikeli bileşenler yerine tehlikesiz veya daha az tehlikeli bileşenler kullanılmalıdır. Teknik önlemler: *Dezenfeksiyon uygun genişlikte ve iyi havalandırılan tesislerde yapılmalıdır. *Otomatik olarak yapılan dezenfeksiyonda maruziyet elle yapılana göre azalır. *Ölçüm ve uygulama araçları gibi teknik cihazlar oldukça faydalıdır. *Tehlikeli etken madde buharını kaynakta emmek maruziyeti azaltmakta etkilidir. *Dezenfeksiyon sırasında ortam havalandırılmalı, uçucu etken madde kullanılıyor ise, havalandırma sistemi sürekli ve en güçlü düzeyde çalıştırılmalıdır .

## Slide 46
Örgütsel önlemler: *Olası en az maruziyete yol açacak en etkili dezenfeksiyon yöntemleri seçilmelidir. *Her yöntem için kesin uygulama kuralları, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek beklenmeyen durumlar da göz önünde bulundurularak belirlenmiş olmalı; bu kurallar dezenfeksiyon kuralları, uygulanacak çözeltinin konsantrasyonu gibi özel konularda belirlenmiş kurallar ile uyumlu olmalıdır. *Çalışanlar iş hijyeni, hastane ve uygulama kuralları hakkında bilgilendirmeli ve eğitilmeli; bu etkinlikler düzenli aralıklar ile yinelenmelidir. *Islak çalışma yapan çalışanların maruziyeti görev süreleri düzenlenerek azaltılmalıdır. *Bazı çalışan gruplarının (gebe ve emzikliler, gençler/azınlıklar, alerjisi olanlar veya kişisel özellikleri bu tür etkinlilere uygun olmayanlar, vb.) dezenfektanlarla çalışmaya uygun olmadıkları dikkate alınmalıdır . Kişisel önlemler: *Cilt hastalıklarını azaltmak için cilt koruyucular kullanılmalıdır. *Biçimi ve malzemesi işe uygun, geçirgen olmayan koruyucu eldiven giyilmelidir. *Dezenfektan başka bir kaba aktarılırken koruyucu giysi giyilmelidir. *Elle araç gereç dezenfeksiyonu yapılırken dezenfektanın göze sıçraması olası ise, gözlük kullanılmalıdır. *Solunum maskesi formaldehit veya gluteraldehid kullanılan ve püskürtme ile yapılan oda dezenfeksiyonunda veya enfeksiyon riski bulunduğunda aynı maddeler ile silerek/ovalayarak yapılan yüzey dezenfeksiyonunda, risk değerlendirmesi sonucunda gerek görülmüş ise kullanılır.

## Slide 47
Temizlikte Kullanılan Kimyasallar Temizleyiciler, sanitizerler ve dezenfektanlar farklı amaçlar için kullanılır. Bu nedenle hizmet ettiği amaca ulaşabilecek en az tehlikeli olan kimyasalın seçimi oldukça önemlidir. Kullanılan temizlik kimyasalının içeriği, depolanma ve kullanım biçimi, kullanıldığı yerdeki havalandırma düzeyi, sıçrama veya dökülme olasılığı, ürünün deri ile teması ve buhar, sis veya gaz yayıp yaymadığı, bu kimyasaldan etkilenme düzeyini belirler. Sağlık kuruluşlarında kullanılan temizlik kimyasalları aşağıda sınıflandırılmıştır: Genel amaçlı temizleyiciler Toz alıcılar Kumaş koruyucular Zemin cilaları ve sökücüleri Mobilya bakım ürünleri Cam temizleyicileri Oda spreyleri

## Slide 48
Temizlik maddelerinden yayılan buhar, sis veya gazlar solunur ise gözleri, burun ve boğazı ve akciğerleri tahriş ederek, gözlerde yanmaya, boğaz ağrısına, öksürüğe, hırıltıya ve solunum güçlüğüne yol açabilir. Bu maddelere doğrudan temas cilt, göz ve diğer hassas dokularda hasara yol açabilir; aşındırıcı kimyasal içerenleri deri veya gözlere sıçrar ise yanık gelişebilir. Ağartıcı ve amonyak içeren maddeler karıştırıldığında ortaya çıkan gazlar akciğer hasarına ve ölüme neden olabilir. Zemin cilası olarak kullanılan kimyasallara maruziyet göz; burun, boğaz, solunum yolu ve deri tahrişine; baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve konsantrasyon güçlüğüne; hırıltı, öksürük ve astım krizlerine, yorgunluğa yol açar. Maruziyet sürer ise, geri dönüşü olmayan akciğer hasarına ve dolayısıyla solunum güçlüğüne yol açar. Hava kalitesini artırmak için kokusuz temizlik kimyasalları önerilir. Kokulu olanlara maruziyet gözlerde, burun ve boğazda, solunum yollarında tahrişe bağlı yanma, öksürük, solunum güçlüğü ve astım gibi bulgulara; baş dönmesi, koordinasyon bozukluğu, konfüzyon, yorgunluk gibi merkezi sinir sistemi bulgularına yol açabilir.

## Slide 49
Belirli temizlik kimyasalları birbirine karıştırıldığında sinerjik etki ortaya çıkabilir. Bu, karıştırılan iki veya daha çok kimyasalın tek başına yaptıkları etkiden daha ağır etkilere yol açmaları anlamına gelir. Örneğin, bir kuaterner amonyum bileşeni bir ağartıcıyla karıştırıldığında toksik olan kloramin gazı açığa çıkar. Korunma teknikleri ve uygulamaları İkame: Temizlik kimyasalı satın alırken güvenlik bilgi formlarına bakarak tehlikesiz veya en az tehlikeli kimyasalı seçilmelidir. Teknik önlemler: *Havalandırma yok veya yetersiz ise, temizlik maddesinin ortamdaki konsantrasyonu artar. Kapsamlı temizlik işleri (zemin parlatma, cila sökme) hastanelerde sıklıkla gece vardiyasında, etraf tenhalaşınca yapılır. *Zemin yıkama ve cilalama, püskürtme makineleri kimyasal yayılımını ve dolayısıyla kullanıcının ve ortamdaki diğer kişilerin maruziyetini artırır. Yıkama ve cilalama makinelerinde işlem sırasında ortama yayılan tanecikleri tutacak bir filtre bulunmalıdır. *Güvenli temizlik uygulamalarıyla ilgili gelişmeler izlenmeli; temizlikte kimyasal tüketimini en aza indiren modern temizlik araçları kullanılmalıdır.

## Slide 50
Örgütsel önlemler: * Zararsız veya en az zararlı temizlik kimyasalı seçilmelidir. *Kimyasal kaplarında içeriği, tehlike ve önlemleri belirten bir etiket bulunmalıdır. * Çalışanlar temizlik maddelerinin depolanması, kullanılması, tehlike ve riskleri, korunma önlemleri, dökülme, saçılma veya yutma gibi acil durumlarda alınacak önlemler hakkında eğitilmeli, uygulama denetlenmelidir. *Ağartıcı kimyasallar ile amonyak içeren kimyasallar karıştırılmamalıdır. *Çalışanlara hangi kimyasalların, nasıl ve ne ölçüde seyreltileceği öğretilmelidir. *Temizlik kimyasalı kullananlar temizlikten sonra ellerini yıkamalıdırlar. Kişisel önlemler: *Temizlik ürününü kullanan çalışana koruyucu giysi, eldiven, gözlük, maske gibi uygun kişisel koruyucular verilmelidir.

## Slide 51
Anestezik Gazlar Anestezi, cerrahi girişim sırasında hastanın ağrı duymasını engellemek için yapılan bir işlemdir. Bu işlemde anestezik olarak nitröz oksit ile birlikte halotan, enfluran, isofluran, desfluran, sevofluran ve metoksifluran gibi halojenli gazlar kullanılır. Solunum yoluyla uygulanan bu gazlar anestezi cihazına boru hattıyla merkezi gaz santralinden veya cihazın arkasındaki gaz silindirinden ulaşır. Gaz akımı ve basıncı regülatör ve akımölçer ile dengelenir. Solunum devresinde anestezikler son gaz karışımına buharlaştırılarak katılır ve hastanın solunum yoluna bağlanan solunum devresine verilir. Solunum devresi ile hastaya verilen gaz karışımı hasta tarafından kullanıldıktan sonra hastanın nefes vermesi ile atık gaz sistemi yoluyla ortamdan uzaklaştırılır . Anestezi sırasında, anestezi sistemindeki sızıntı (boru, bağlantı ve vanalar bakımsız ve sıkı bağlanmamış ise; maskeler iyi oturmamış ve yerinden oynuyor ise veya endotrakeal bağlantıda sızıntı var ise; flovmetre açık unutulmuş ise; gaz boşaltma sistemine bağlanamayan solunum devresi kullanılmış ise)solunum devresinden ameliyathane ortamına anestezik gazlar sızar. Kullanılan solunum devresi, gazın akım hızı ve havalandırma sistemi de ortamdaki gaz düzeyini etkiler . Cerrahi işlem ve uyanma sırasında da hastanın soluk verdiği havadaki az miktarda anestezik gaz da, ortama yayılır. Ameliyathane, uyanma odası, diş ve veterinerlik klinikleri gibi birimlerde çalışan cerrah, anestezist, anestezi ve ameliyathane hemşireleri ve teknisyenleri, uyanma odası personeli, diş hekimi ve teknisyeni ve veteriner gibi sağlık çalışanları anestezi cihazından, valflerden ve hastaların soluk verdikleri havadan ortama yayılan anestezik gazlardan sürekli etkilenirler. Sağlık etkileri: Anestezik gazlar çalışanların sağlığını etkiler. Kısa süreli yoğun maruziyette, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk, gerginlik, akıl yürütme ve koordinasyon güçlüğü ortaya çıkar, karaciğer ve böbrek hastalıkları gelişebilir. Anestezi çalışanlarında yapılan bazı çalışmalarda ise, anestezik gaz maruziyetinin depresyona yol açabileceği belirlenmiştir .

## Slide 52
Korunma önlemleri Teknik önlemler: *Atık anestezik gazları ortamdan uzaklaştırmak için anestezi dağıtım sisteminin yanı sıra etkili çalışan bir atık gaz toplama sistemi kurulmalı ve işlem sırasında kurallara uygun olarak sisteme bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır. *Atık gazlar sisteme geri dönmeyecek bir biçimde toplanıp, yok edilmelidir. *Anestezi dağıtım sistemi kullanmadan önce düzenli olarak gözden geçirilmeli sorunlar anında giderilmeli, sorunlu sistem kullanılmamalıdır. *Solunum devresinin negatif ve pozitif basınç güvenlik sistemi anestezi cihazının günlük denetim programı kapsamına alınmalıdır. *Buharlaştırıcı anestezi işleminin öncesinde veya sonrasında doldurulmalıdır. *Anestezi dağıtım sisteminin düzgün işlemesi sağlanmalı ve hasta güvenliği açısından olası en düşük anestezik gaz akış oranları kullanılmalıdır. *Maske, larengeal maske veya endotrakeal tüp uygun biçimde takılmalı, gaz akışı daha sonra başlatılmalı ve solunum sisteminden önce kapatılmalıdır. *Solunum devresi hastadan uzaklaştırılmadan önce, gaz kalıntısı atık gaz toplama sistemiyle azaltılmalıdır. *Ortam hacmine uygun, etkili çalışan bir havalandırma sistem kurulmalıdır. *Ameliyathanede havalandırma ortam havasını saatte en az 15 kez temizleyecek ve 3 kez taze hava sağlayacak etkinlikte olmalıdır. *Uyanma odasında havalandırma ortam havasını saatte en az 6 kez temizleyecek ve 2 kez taze hava sağlayacak etkinlikte olmalıdır. *Ameliyathanede gaz sızmasını en aza indirmek için anestezi makineleri, solunum devresi ve atık gaz toplama sistemi düzenli bakımdan geçirilmelidir. *Düzenli aralıklar ile sızıntı gözetimi ve ölçümü yapılmalıdır.

## Slide 53
Nitröz oksit: Bu gazın yüksek konsantrasyonlarda hayvanlarda üreme ve gelişim anomalilerine yol açtığı gösterilmiştir. NIOSH’un bir raporuna göre, atık gaz toplama sistemi olmayan ameliyathane ve diş kliniklerinde bu düzeylere ulaşılmaktadır. Retrospektif bir çalışmada bu gaza haftada beş saat veya daha uzun süre maruz kalan kadın diş asistanlarında doğurganlığın maruz kalmayanlara göre azaldığı; hastaya gaz verilirken atık gaz toplama sistemi kullanmayan diş asistanlarında gebelik olasılığının kullananlara göre %59 azaldığı saptanmıştır. Halojenli Anestezikler: Tek başına veya azot oksit ile birlikte kullanılan bu gazlar üreme sağlığı ve çocuklarda gelişim bozuklukları ile ilişkilidir. Yapılan çalışmalarda, bu gazların kadın anestezistler ile ameliyathane personelinde spontan düşükleri; maruz kalan erkeklerin eşlerinde de spontan düşük görülme sıklığını artırdığı gösterilmiştir. Anestezinin gerçekleştirildiği yerler ve uyanma odalarındaki sağlık çalışanları ve işveren için atık anestezik gazlara maruz kalmanın potansiyel risklerinin bilinmesi ve bu risklerin en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması önem arz eder. Gerekli önlemler alınarak maruziyetin en aza indirilmesi veya önlenmesi dolayısıyla çalışanların bu gazların sağlık etkilerinden korunmaları olanaklıdır. Bu gazların kabul edilebilir üst sınırlarını belirlemek zordur. NIOSH bu sınırların nitröz oksit için 25 ppm, halojenli gazlar için de 2 ppm olarak belirlenmesini önerir. Gazları bu düzeye düşürmek için etkili atık gaz sistemleri kullanılmalıdır.

## Slide 54
Örgütsel önlemler: *Ameliyathanede deneyimli bir kişinin hazırladığı etkili bir denetim programı uygulanmalıdır. Bu program aşağıdakileri kapsamalıdır: -Atık gaz denetim sisteminin etkililiği nicel anlamda izlenmelidir; -En çok maruz kalan çalışanların solunum bölgelerindeki anestezik gaz konsantrasyonu çalışma sırasında düzenli aralıklar ile ölçülmelidir; -Çalışanların karaciğer ve böbrek işlevleri düzenli aralıklar ile izlenmelidir; -Kadın çalışanların ve erkek çalışanların eşlerinin gebelik süreçlerini de içeren mesleki ve tıbbi öyküleri kayıt altına alınmalıdır; -Toplanan hava örneği analiz raporları en az 30 yıl saklanmalıdır; -Maruz kalanların tıbbi kayıtları işten ayrıldıktan sonra 30 yıl saklanmalıdır. *Anestezik madde kapları etiketlenmelidir. *Her anestezik maddenin güvenlik bilgi formu bulunmalıdır. *Çalışanlar atık gazların tehlike ve riskleri, risklerden korunma hakkında eğitilmelidir. Kişisel önlemler: * Anestezik gazlar ile çalışacakların işe giriş muayeneleri yapılmalı, karaciğer ve böbrek işlevleri uygun olmayanların bu gazlar ile çalışmaları önlenmelidir. *Bu gazlar ile çalışanların periyodik muayeneleri yapılmalı, karaciğer ve böbrek işlevleri bozulanlar, bu işlevleri normalleşinceye kadar işten uzaklaştırılmalıdır.

## Slide 55
Antineoplastik İlaçlar ve Diğer Tehlikeli İlaçlar İlaç ve zehir arasındaki fark sanal ve görelidir. Bütün ilaçları olağan miktarlarından (doz) daha fazla miktarda kullanmak zehirlenmeye yol açabilir. İlaçlar olağan dozlarında kullanıldığında da, istenen etkilerinin yanı sıra yan etki olarak tanımlanan istenmeyen etkilere de yol açabilirler. Bu nedenle hastaların yanı sıra bu ilaçları hazırlayıp uygulayanlar da risk altındadır. Ayrıca bazı ilaçların çok küçük dozları bile bu kişiler için tehlike oluşturur. Bir kimyasal bileşik aşağıdaki etkileri gösteriyor ise, mesleki risk oluşturabilir: 1. Mutajenik ve klastojenik etki gösteriyorsa, 2. Deney hayvanlarında, ilaç uygulanan hastalarda veya her iki grupta kanserojenik veya teratojenik etki ya da üreme sisteminde bir bozukluk oluşturuyorsa, . 3. Düşük dozlarda deney hayvanlarında ya da hastalarda ciddi organ toksisitesi ya da diğer toksik etkiler gösteriyorsa . Bu özellikte olan ve maruz kalındığında, olumsuz sağlık etkilerine yol açtığı bilinen veya açtığından şüphe duyulan ilaçlar tehlikeli ilaçlar olarak tanımlanır. Kanser kemoterapisinde kullanılan antineoplastikler, antiviral ilaçlar, hormonlar, biyoteknik ilaçlar, vb. bu gruptadır. Sağlık riskleri maruziyet düzeyine ve ilacın toksisitesine bağlıdır . Sağlık çalışanları yaygın kullanılan antineoplastik ilaçlara depolama, taşıma, hazırlama, uygulama ve atık yok etme işlemleri sırasında, tehlikeli dozlarda maruz kalabilirler. Risk altındaki çalışanlar satın alma ve taşıma personeli, eczacılar ve teknikerleri, doktor ve hemşireler, ameliyathane çalışanları, araştırma laboratuarı personeli, veterinerlik uygulaması yapanlar ve çevre servislerde çalışanlardır.

## Slide 56
Maruziyete yol açan etkinlikler, maruziyet biçimleri ve yolları Tehlikeli ilaçları hazırlayan, uygulayan veya uygulandığı alanlarda çalışanlar bu ilaçlardan doğrudan ilaç ile veya ilaç bulaşmış çalışma yüzeyi ile havadaki partikülleri soluyarak, ilaç bulaşmış giysiler ve tıbbi teçhizat aracılığı ile, hastaların vücut salgılarına dokunarak etkilenebilirler. Temizlik çalışanları da, bu ilaçlardan çalışma yüzeyini veya zemini temizlerken doğrudan temasla veya havada asılı duran ilaç taneciklerini soluyarak veya atıkları toplayıp yok ederken etkilenebilirler. Sağlık çalışanları bu ilaçlara sıklıkla üç şekilde maruz kalabilirler: *İlaç hazırlanırken: İlaç eczaneden taşınırken kırılır ise, hazırlanırken dökülür, saçılır ise ilaç partiküllerine veya damlacıklarına maruz kalınabilir. * İlaç hastaya verilirken: İlaç enjektöre çekilirken veya taşıyıcı sıvıya boşaltılırken, ilaç hastaya verilirken, bağlantı seti değiştirilir veya çıkarılırken, doğrudan deri temasıyla veya havadaki partiküller solunarak ilaca maruz kalınabilir. *Diğer maruziyetler: Boş ilaç kapları toplanıp atılmaları sırasında maruziyete yol açabilir. Ayrıca, son 48 saatte ilaç uygulanmış hastaların her türlü atığı ve atık bulaşmış malzemeler maruziyet kaynaklarıdır. Solunum, sindirim, deri veya kan yoluyla maruziyete yol açan etkinlikler:

## Slide 57
*Toz haldeki veya liyofilize ilaçları seyreltik veya konsantre ilaç haline getirmek; *Çoklu doz şişelerinden tekli oral doz ve tabletler hazırlamak, sıvı oral dozlar için tabletleri ezmek ve istenilen dozajda kapsül hazırlamak; *Hasta başında ilaç içeren çözeltilerle serum ayarı yapmak; *İlaç hazırlanır veya verilirken ortaya çıkan atıklar ile temas etmek; *Tehlikeli ilaç bulunan enjektörün havasını boşaltmak; *Kasa, deri altına veya damara verilen ilaca dokunmak veya aerosolünü solumak; *Vücut sıvılarına veya sıvıların bulaştığı giysi, çarşaf ve eşyalara temas etmek; *Ameliyatta bazı özel prosedürler (periton içi kemoterapi yapmak) uygulamak; *Kullanılmış ilaç kaplarını veya ilaç bulaşmış atıkları toplayıp, yok etmek; *İlaç hazırlanan veya uygulanan yerleri ilaçtan arındırıp, temizlemek; *İlaçtan ve atıklarından korunmak için kullanılan kişisel koruyucuları denetimsiz bir biçimde çıkarıp, atmak. Bu iş ve işlemlerde maruziyet başta deri ve solunum yolu olmak üzere, yutma ve enjeksiyon ile gerçekleşir. El-ağız teması gibi istem dışı yutmalar ve iğne veya delici alet batması gibi kaza sonucu maruziyetler de olasıdır. Sağlık etkileri Bu ilaçların çoğunluğu deri ve mukozada irritasyona ve deri döküntülerine ve alerjik reaksiyonlara yol açar . Bu ilaçlar kısırlık, düşük, doğum anomalileri, doğum kilosunun azalması gibi üreme sorunlarına ve genetik bozukluklara neden olur. Bu ilaçlar kan yapım sisteminin baskılanmasına, kansızlığa ve savunma sisteminin çökmesine de yol açar. Yapılan hayvan deneylerinde kanserojen ve teratojen oldukları, sağlam insanlarda da tedavi edici dozlarda bile kanserojen etki yaptıkları (lösemi başta olmak üzere, diğer kanser türleri) bilinmektedir.

## Slide 58
Korunma teknikleri ve uygulamalar İşveren çalışanların korunmasını sağlayacak teknik ve örgütsel önlemleri belirlemeli ve uygulamalı; çalışanların bu önlemlere uyup uymadıklarını denetlemelidir. Teknik önlemler: *Sitotoksik ilaçlar biyolojik güvenlik kabini bulunan, pencereli, aydınlık ve farklı amaçlar ile kullanılmayan bir odada hazırlanmalıdır. *Bu ilaçlar, sitotoksik ilaç tedavisinin yoğun uygulandığı hastane ve birimlerin merkezi sitotoksik ilaç hazırlama bölümlerinde, laminar dikey hava akımı sağlanmış kabinlerde, eğitilmiş eczacı veya hemşirelerce hazırlanmalıdır. Daha küçük merkezlerde ise korunma önlemleri şu şekilde derecelendirilmelidir: -İleri düzey korunma önlemleri: Sitotoksik ilaçların laminar dikey hava akımı olan kabini bulunan merkezi ilaç hazırlama biriminde hazırlanması. -Orta düzey korunma önlemleri: İlacın bu iş için ayrılmış bir odada, yalıtılmış bir kabin içinde hazırlanması. -Düşük düzey korunma önlemleri: İlacın iyi havalandırılan ayrı bir odada, üst düzey kişisel koruma (gömlek, maske, gözlük, eldiven gibi kişisel koruyucular kullanılarak) uygulanılarak hazırlanması. *Kabini olmayan özel kliniklerde ve evlerde, merkezi ilaç hazırlama birimi olan merkezlerde hazırlanan ilaç gerekli önlemler alındıktan sonra uygulanmalıdır. *İlaç hazırlama biriminde ilaç hazırlayan personelin dikkatinin dağılmasını önlemek için dış ortamla temas, örneğin diafon kullanılarak, azaltılmalıdır. *Bu birimde yeme, içme, sigara içme, sakız çiğneme ve makyaj yapma gibi sindirim yoluyla maruziyeti arttıracak etkinlikler engellenmelidir. *Bu birim depo olarak veya benzeri bir amaçla kullanılmamalıdır. *Birimde, ilaç dökülmesi, sıçraması veya kaza gibi acil durumlarda alınacak önlemleri belirten bir uyarı levhası çalışanların görebileceği bir yere asılmış olmalı, acil müdahale için gereken araç gereç ve malzemeler hazır tutulmalıdır. *İlaç, havayı dışarı veren ve hava geri dönüşü olmayan Sınıf 2 Tip B Biyolojik Güvenlik Kabini veya Sınıf 3 kabinde hazırlanmalıdır. *Kabinler 24 saat çalışır durumda tutulmalıdır. *Kabinde atıkları atmak için “Kemoterapi Atık Kutusu” bulunmalıdır. Kullanılmış eldiven, gömlek ve diğer atıklar plastik torbalara koyulmalıdır. *İlaç bulaşmış iğne, enjektör ve kesici-delici malzeme atık kutusuna atılmadan önce kesilmeye ve delinmeye dayanıklı kaplara konulmalıdır. *Atık kutularının üzerinde“Kemoterapi Atık Kutusu” etiketi olmalıdır. *İlaçların hazırlandığı ve uygulandığı alanlarda ulaşılabilecek uygun yerlere atık kutuları koyulmalıdır. *Hazırlanmış olan ilaçlar uygulama birimine taşınırken temiz plastik torbalara yerleştirilmeli, kapatılmalı ve yırtılmaları önlenecek bir biçimde taşınmalıdır.

## Slide 59
Örgütsel önlemler: *Antineoplastik ilaç bulunan alanlara yalnızca yetkili personel girebilmelidir. *Uygulama alanında bir antineoplastik ilaçlar listesi ile bu ilaçlara temas halinde veya bu ilaçlar deriye veya göze sıçradığında yapılacak acil girişimleri anlatan bir uyarı levhası çalışanların görebilecekleri bir yere asılmalı aynı alanda acil müdahale malzemesi depolanmalı, çalışanlar uygulama hakkında eğitilmelidir. *Antineoplastik ilaç kaza sonucu döküldüğünde alınacak önlemler belirlenmiş olmalı, dökülen ilaç bu konuda eğitilmiş personelce hemen temizlenmelidir. *İlaç bulaşmış araç-gereci atmak için uygun yerlere atık kutusu koyulmalıdır. *Bu ilaçları taşıyan personel ilaç döküldüğünde, ilaç bulaşan alanı işaretleme ve yardım çağırma gibi konularda eğitilmiş olmalıdır. *İlaç uygulanan hasta ve hastaya bakan kişiler evde alınacak önlemler hakkında bilgilendirilmelidir. *Bu ilaçların sağlık etkilerini denetim altına almak için çalışanlara işe girişte ve düzenli olarak yılda bir kez, akut maruziyetlerde ve işten ayrılırken tıbbi değerlendirme yapılmalı ve değerlendirme sonuçları saklanmalıdır. *Tıbbi izlem, tıbbi öyküyü, fiziki muayeneyi, tam kan sayımını, karaciğer fonksiyon testlerini, kreatinin, üre nitrojen ve idrar analizini içermelidir. *Akut maruziyette gerekli acil müdahale yapıldıktan sonra, personelin muayenesi yapılmalı, sonuçlar personelin tıbbi dosyasına kaydedilmelidir. *Gebe ve emzikli kadınlar ile, gebe kalmak için tedavi gören personel bu süreçte ilaç tedavisiyle ilgili uygulamalarda çalıştırılmamalıdır. *Personel işe başlarken bu ilaçların zararlı etkileri, korunma önlemleri ve bu konu ile ilgili hastane prosedürleri hakkında eğitilmeli, eğitimler kaydedilmelidir.

## Slide 60
Kişisel Önlemler: *İlaç hazırlığında kemoterapi eldiveni, gömleği, yüzü ve gözü koruyacak kemoterapi maskesi ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. *İlaç uygulanırken, iş elbisesi, pudrasız lateks eldiven, koruyucu gözlük ve aerosol ilaç uygulanırken de özel kemoterapi maskesi kullanılmalıdır. *Vücut sıvılarıyla ilgili işlemlerde tüm sağlık personeli ve hastayla ilgilenen kişiler iş elbisesi ve eldiven giymeli, gözlük takmalıdır. Laboratuar Kimyasalları Laboratuarlarda boyar maddeler, reaktifler, tampon sıvılar, besiyerleri, sıkıştırılmış gazlar gibi iş sağlığı ve güvenliği ve çevre için tehlikeli çeşitli kimyasallar kullanılır. Deri ve mukozadan emilerek, solunarak veya yutularak vücuda giren bu kimyasallar hekim, biyolog, laborant gibi laboratuar çalışanları için sağlık tehlikesi oluşturur. Kimyasallara en çok deri yolu ile maruz kalınır. Derideki zedelenmeler emilimi kolaylaştırır. Fenol gibi bazı kimyasallar sağlam deriden de geçer. Solunum yolu ile maruz kalınan kimyasal gazları ve buharları akciğerlerin yanı sıra sistemleri de etkiler. Ağız yolu ile maruziyet sıklıkla kimyasal bulaşmış nesneler ağza götürüldüğünde veya pipetle sıvı çekilirken gerçekleşir. Laboratuarda yiyecek, içecek ve sigara tüketmek ağız yolu ile maruziyeti artırır .

## Slide 61
Kimyasal tehlikeler Tıbbi laboratuvarlarda boyalar, ayıraçlar (reaktifler), tampon sıvılar, besiyerleri, yüzey temizleyiciler, dezenfektanlar, sıkıştırılmış gazlar gibi pek çok farklı kimyasal madde kullanılmaktadır. Kimyasallar kişilere, ortama ve çevreye tehlikeli olabilirler. Laboratuvar çalışanlarının kimyasal maddelere maruz kalmaları durumunda ya kimyasal madde teması olan vücut bölgelerinde (göz, deri, solunum yolu, vb.) lokal etkiler ya da temas bölgesinden emilerek sistemik dolaşıma katılması sonucu yaygın etkiler gözlenebilir. Lokal ve sistemik etkiler bir arada görülebileceği gibi, kimyasalların etkileri bulaş yolu, doz ve temas süresine bağlı olarak akut veya kronik olarak ortaya çıkabilir. Bu etkiler iritasyondan kansere ve ani ölümlere kadar gidebilen bir spektrumda gerçekleşebilir. Kimyasallar yangınlara, korozyona (aşınmaya), patlamalara neden olarak çalışanların yanı sıra laboratuvar ortamına ve aygıtlara da zarar verebilir. Diğer yandan bazı kimyasallar, atıklarının su ve toprağa karışması ile doğaya (çevreye) ciddi zararlar verebilir. Bu etkiler özellikle su canlılarında ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, kimyasalları gerekmedikçe kullanmamalı, tehlikeli olanları daha az tehlikeli olanlarla değiştirmeli ve tehlikeli etkilerinden korunmak üzere yönetsel, mühendislik ve kişisel kontrol önlemleri alınmalıdır. Kimyasalların zarar verici etkilerinin, tehlikeli dozlarının, maruz kalma (bulaş) yollarının çalışanlar tarafından bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekir.

## Slide 62
Kimyasallara maruz kalma yolları “Tüm kimyasal maddeler toksiktir. Toksik olmayan hiçbir madde yoktur. O maddenin toksik özelliklerini dozu belirler” Paracelsus, 16. yüzyıl Zararlı etkinin ortaya çıkması için kimyasal maddeye kişinin maruz kalması gerekir. Laboratuvar çalışanları kimyasallara solunum yolu, deri/mukoza yolu, ağız yolu ile maruz kalabilirler. Solunum yolu Kimyasal gazlara, kimyasal gaz buharlarına, uçucu kimyasallara solunum yolu ile maruz kalınabilir. Akciğerlerde lokal etkinin yanı sıra sistemik etki oluşturabilirler. Gaz ve buharın solunum yolundan emilimi; *Kimyasalın buhar basıncına *Solunan hava içerisindeki konsantrasyonuna *Kimyasalın yapısal özelliklerine (moleküler yapı, vücut sıvılarında çözünürlük, partikül büyüklüğü) bağlıdır. Kimyasalın buhar basıncı ne kadar yüksek olursa havadaki konsantrasyonu da o ölçüde artar. Solunan kimyasal toksik ise, düşük buhar basıncına sahip olsa bile tehlike oluşturur. Metanol, aseton, hidrojen klorit gibi suda çözünen gazlar burun ve trakeada çözünür bu nedenle bu bölgeden emilirler. Ozon, nitrojen dioksit gibi suda çözünürlüğü düşük olan kimyasallar akciğerlere ulaşırlar ve buradan emilirler. Suda çözünmeyip yağda çözünenler uzun süre akciğerlerde kalırlar. Solunum yolu ile aşırı temas sonucu baş ağrısı, mukus sekresyonunda artış, göz, burun ve boğazda iritasyon gelişebilir. Konfüzyon, baş dönmesi veya halsizlik gibi narkotik etkiler de oluşabilir. Nitrojen ve karbon dioksit gibi gazlara yoğun biçimde maruz kalındığında asfiksi ortaya çıkabilir. Deri ve mukoza yolu Kimyasallara olasılıkla en fazla maruz kalınan yoldur. Deri yolu ile maruz kalma genellikle derideki çatlak, kesi, döküntü ile veya ciltten emilim ile gerçekleşir. Deride hasar olması kimyasalların penetrasyonunu artırır. Fenol gibi bazı kimyasallar sağlam deriden de geçebilirler. Deriden emilim kimyasalın konsantrasyonuna, reaktivitesine, su ve yağda çözünürlüğüne, temas süresine ve temas bölgesine göre değişir. Kimyasalların deri ile teması sonrasında kaşıntı, kızarıklık, kuruluk, deride renk değişikliği, döküntü ve vezikül oluşumu gözlenebilir. Güçlü asit ve bazlar ile kimyasal yanıklar oluşabilir. Aşındırıcı kimyasallarla oluşan basit yanıklarda öncelikle kimyasalın fazlası bir fırça ile uzaklaştırılmalıdır. Daha sonra etkilenen bölge çeşme suyu ile yıkanmalıdır. Yaralanan kişi, yanma hissinde azalma tanımlayana kadar su ile yıkama işlemi sürdürülmelidir. Bu süre ortalama 15-20 dakikadır. Bu süreçte kişinin yüzüğü varsa çıkarılmalıdır. Son olarak yaranın üzeri steril bir gazlı bezle kapatılarak tıbbi yardım alınmalıdır

## Slide 63
Kimyasal yanık Basit kimyasal yanıklara müdahale

## Slide 64
Kimyasallara mukozalara sıçrama (göz, ağız, burun) yoluyla maruz kalınabilir. Kimyasalların çoğu gözde ağrı ve iritasyona, diğer kimyasallar ise önemli ölçüde yanık ve görme kaybına neden olurlar. Alkali kimyasallar, fenoller ve asitler gibi aşındırıcılar kalıcı görme kaybına neden olabilirler. Ağız yolu Genellikle kontamine cisimlerin ağıza götürülmesi veya ağızla pipetleme sonucu bulaş gerçekleşir. Laboratuvarda yiyecek, içecek ve sigara tüketilmesi riski artırır. Emilim kimyasalın fiziksel özelliklerine ve çözünme hızına bağlıdır. Bazı kimyasallar intestinal geçirgenliği arttırdıklarından daha çok emilirler. Yağda çözünen kimyasallar suda çözünenlere göre daha hızlı emilirler. Çözünürlüğün düşük olduğu durumlarda gastrointestinal sistemle temas süresi de kısa olacağı için emilim düşük olacaktır. Kimyasala maruz kalma yolunun yanı sıra kimyasala maruz kalma süresi ve dozu, kimyasal maddenin zararlı etkisi (toksik, karsinojenik, vb.) ve bu zararlı etkiye neden olan miktarı da (Medyan letal doz: LD50, vb.) önemlidir. Kimyasalların toksik etkileri bazen alımı takiben hemen ortaya çıkar. Akut toksisite olarak adlandırılan bu etki kimyasal maddenin oral ya da deri yoluyla tek doz ya da 24 saat içinde tekrarlayan dozlarla alındığında ya da solunum yoluyla 4 saatlik bir maruz kalma süresinden sonra oluşturduğu istenmeyen etkileri tanımlar. Akut toksisitesi yüksek kimyasallara örnek olarak klorin, hidrojen siyanür, hidrojen florür, nitrojen dioksit, ozon, fosgen, sodyum azit ve sodyum siyanür verilebilir. Bu tür akut toksik maddelerin toksisite düzeyleri LD50 ( Medyan Letal Doz) gibi niceliksel verilerle tanımlanır. LD50, solunum yolu dışında bir yolla organizmaya giren katı veya sıvı kimyasalların bir kez belirli koşullarda verildiğinde bir hayvan topluluğunun %50’sini öldüren dozdur. LD50 değeri maddenin diğer kimyasallar ile karşılaştırılmasını sağlar. Ortaya çıkan toksik etki kimyasalın içeriği ve dozuna göre değişebilmektedir. LD50 gibi veriler aşındırıcılar (korozivler), oksitleyiciler, iritanlar, vb. diğer kimyasallara bağlı risklerin değerlendirilmesinde yol gösterici değildir. Bunun temel nedeni bu tür kimyasallara genellikle lokal olarak maruz kalınmasıdır.

## Slide 65
1. Aşındırıcı (koroziv) Kimyasallar Aşınma (korozyon) materyallerin çevreyle etkileşimleri sonucu ortaya çıkan yıkım (degradasyon) olarak tanımlanmaktadır. Bu durum en çok metallerde görülürse de başka materyallerde de (örneğin, polimerler vb.) aşınma olasıdır. İçinde güçlü asitler, alkaliler, oksitleyici ve dehidrate edici ajanların bulunduğu bir takım kimyasalların aşındırıcı etkileri vardır. Dolayısıyla, bu kimyasallar aşındırıcılar (korozivler) olarak da adlandırılır. Bu maddelere örnekler aşağıda verilmiştir. *Güçlü asitler: Sülfirik asit, hidroklorik asit, hidroflorik asit *Güçlü Alkaliler: Sodyum hidroklorit, potasyum hidroklorit, amonyum hidroksit *Dehidrate edici ajanlar: Sülfirik asit, sodyum hidroksit, kalsiyum oksit *Oksitleyici ajanlar: Hidrojen peroksit, klor, brom Aşındırıcılar canlı dokulara da ciddi zarar verirler. Zararın ciddiyeti kimyasalın tipi, konsantrasyonu, temas edilen vücut bölgesi ve temas süresine bağlıdır. Göze temas söz konusu olursa, körlüğe kadar gidebilen kalıcı hasara neden olurlar. Deriye temas durumunda ağrı, kızarıklık, inflamasyon, kimyasal yanık ve ülserlere yol açarlar. Bazı kimyasalların buharları (örneğin, asitler) solunduğunda burun ve boğaz iritasyonuna, solunum yolunda yanma, öksürük ve solunum sıkıntısına neden olur. Kazara yutulurlarsa, gastrointestinal sistemde ciddi ve kalıcı hasara neden olabilirler. Aşındırıcılarla çalışırken, *Deri (aşındırıcılara uygun eldiven), göz (gözlük ve yüz siperi) ve solunum yolunu (maske) korumak için kişisel koruyucu donanım ( KKD) kullanılmalıdır. *Aşındırıcılara dayanıklı önlük ve/veya kauçuk apron giyilmelidir. *Diğer kimyasallardan ayrı saklanmalıdır. *Daima göz hizasının altında (zemine yakın) ve ikincil kaplar içinde saklanmalıdır. *Daima özel taşıyıcılar kullanılarak taşınmalıdır. *Amonyum hidroksit (NH4OH) veya hidroklorik asit (HCl) gibi uçucu (volatil) aşındırıcılarla çalışırken çeker ocak kullanılmalıdır.

## Slide 66
2. Oksitleyici kimyasallar İçerdikleri oksijen atomunu kolayca aktarabilen kimyasal bileşiklere veya bir redoks tepkimesinde elektron kazanabilen maddelere oksitleyici ajanlar adı verilir. Kromik asit, kromatlar, nitrik asit ve nitratlar, perklorik asit ve perkloratlar, permanganatlar, peroksitler (örneğin, hidrojen peroksit= H2O2) ve hipokloritler (örneğin çamaşır suyunun aktif maddesi olan sodyum hipoklorit=NaOCl) oksitleyici ajanlara örneklerdir. Oksitleyiciler: *Yanıcı maddelere oksijen sağlayarak yanmayı kolaylaştırır ve başlayan bir yangının şiddetini arttırır, *Normalde yanıcı olmayan maddelerin kolayca tutuşmasına neden olur, *Yanıcı veya patlayıcılar ile birlikte herhangi bir ısı kaynağına gerek olmadan yangına neden olabilirler. Bu durum özellikle kimyasal yönden stabil olmayan oksitleyiciler için geçerlidir. *Diğer kimyasallarla reaksiyona girerek ayrıca zehirli gazlar oluşturabilirler. Oksitleyici ajanlar hidritler, bisülfitler gibi indirgeyici ajanlarla (genellikle hidrojen içerir) tiyosülfatlar ve yanıcı-parlayıcı kimyasallarla geçimsizdirler.

## Slide 67
Oksitleyicilerle çalışırken, *Oksitleyiciler yanıcı, parlayıcı, indirgeyici kimyasallardan en az 6 metre uzakta ve ayrı saklanmalıdır *Açık alev veya yüksek ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. *Kullanırken önlük, eldiven, gözlük, yüz siperi kullanılmalıdır. 3. Zehirli (toksik) kimyasallar Bu rehberde toksik kimyasallar "solunum, yutma veya deriden emilerek alındığında insan sağlığına ve çevreye zararlı etkisi olan ajanlar" olarak tanımlanmıştır. Bu ajanlar 3 grupta incelenebilir: * Koma ve ölüm dahil hızlı ve ciddi toksik etkileri olanlar * Uzun zamanda etki gösterenler. Bunlar kanserojen, teratojen, mutajen ve iritan olabilirler. * Biyolojik toksinler. Botulinum toksini, mantar toksinleri gibi biyolojik kökenli maddeler bu grupta incelenirler. Kişinin duyarlılığına bağlı olarak lokal veya sistemik etkiler oluşturabilirler. Lokal etkiler: Kimyasal ile temas eden bölgede etkisini gösterir (deri ve gözde lokal iritasyon, doku harabiyeti) Sistemik etkiler: Kan dolaşımı ile doku ve organları etkileyebilir. Zehirli (toksik) kimyasallar organotoksik özelliklerine göre karaciğer, böbrekler, santral sinir sistemi veya hematopoetik sistem üzerinde doza bağlı etkiler oluştururlar. Organotoksik etki, vücüda sistemik olarak alınan bir toksik maddenin en düşük dozuyla hasar oluşturduğu organa göre tanımlanmaktadır. o Hepatotoksik kimyasallar, karaciğer hasarına neden olurlar. Nitrozamin, karbontetraklorit bu grupta yer alır. o Nefrotoksinler, böbreklerde hasar oluştururlar. Halojenli hidrokarbonlar örnek olarak verilebilir. o Nörotoksinler, sinir sistemi üzerinde toksik etki oluştururlar. Akrilamit ve civa örnek olarak verilebilir. o Hematopoietik sistem üzerinde etkili olanlar. Karbonmonoksit ve siyanitler örnek olarak verilebilir. o Akciğerler üzerinde hasar oluşturanlar. Asbest en önemli örneklerdendir. Kimyasalların insanlar üzerine organotoksik etkileri yanı sıra çevreye (atıkların çoğunun akarsulara, denizlere verildiği göz önüne alındığında, bu tür kimyasal atıklardan özellikle su canlıları etkilenmektedir) zararlı etkileri de vardır. Su canlılarında biriken kimyasallar, bunların tüketimi yoluyla insanlara da zararlı olabilmektedir.

## Slide 68
Toksik maddelerle çalışırken, * Ayrı bölmelerde ve kilit altında tutulmalıdır. Bu maddelere erişim izni olanlar belirlenmeli ve stok envanteri yakından izlenmelidir. *Uçucu yada buhar oluşturanlar çeker ocak içinde çalışılmalıdır. *Deri, göz ve solunum yolu ile bulaşı engellemek için uygun KKD kullanılmalıdır. *Toksik kimyasallar lavaboya dökülmemelidir. Bunların su ekosistemine çok ciddi zarar verdiği unutulmamalıdır. 4. Kanserojen kimyasallar Kanser oluşumuna neden olabilen maddelere kanserojen denir. Kanser oluşumunda kişinin genetiği, kanserojen maddenin dozu ve maruz kalınan süre ve diğer çevresel faktörlere maruz kalmak gibi çok sayıda faktör söz konusudur. Bu nedenle, kanserojen ajana maruz kalan bir kişide her zaman kanser gelişmeyebilir. Kanserojen ajanlara genellikle kronik olarak maruz kalınır. Tekrarlayan ve uzun süreli temaslardan sonra hasar oluştururlar. Kuvvetli inorganik asitlerin buharları, formaldehit, etilen oksit, kadmiyum bileşikleri gibi kimyasallar bu grupta yer alır. Bazı kanserojenler hücre DNA’sını etkileyerek bazıları da hücre bölünmesini uyarmak suretiyle mutasyon olasılığını arttırarak kanser gelişiminde rol oynar. 5. Üremeye etkili kimyasallar Üremeye etkili olan kimyasallar içinde kromozomal hasara neden olanlar (mutajen) fetusta malformasyonlara neden olanlar (teratojen) ile erkek ve kadında üreme sistemine etkiyerek üretkenliğin bozulmasına neden olan ajanlar yer alır. Hamilelik döneminde üremeye etkili kimyasallara maruziyet, embriyo ve fetüsün ölümüne, malformasyonlara (teratojenik etki) ve postnatal fonksiyon bozukluklarına neden olabilirler. Bazıları erkeklerde infertiliteye neden olurlar. Yapılan çalışmalarda erkeklerde halojenli hidrokarbonların, nitro aromatiklerin, etilen glikol türevlerinin, karbon disülfit ve diğer kimyasalların üreme sisteminde hasar oluşturduğu bildirilmiştir 6. İritan / Duyarlaştırıcı (alerjen) kimyasallar İritan (tahriş edici) ajanlar aşındırıcı etkisi olmayan ancak canlı dokuda geri dönüşebilir (reversible) inflamatuvar yanıta neden olan kimyasallardır. Birçok organik ve inorganik kimyasal bu grupta yer alır. Bunların deride kızarıklık, solunum yolunda tahriş gibi etkileri olabilir. Formaldehit ve iyot örnek olarak verilebilir. Bu ajanlarla çalışırken göz (gözlük) ve deri temasına (önlük ve eldiven) karşı koruyucu önlemler alınmalıdır. Duyarlaştırıcı (alerjen) kimyasallar tekrarlayan temaslar sonrasında normal dokularda alerjik reaksiyonlara neden olabilirler. Krom, nikel gibi metaller, aldehit türevleri (formaldehit) ve fenol türevleri duyarlaştırıcı kimyasallara örnek olarak verilebilir. Bu ajanlarla çalışırken göz (gözlük) ve deri temasına (önlük ve eldiven) karşı koruyucu önlemler alınmalıdır.

## Slide 69
7. Yanıcı-parlayıcı kimyasallar Yanıcı katılar, yanıcı sıvılar, yanıcı gazlar, yanıcı aerosoller, reaktif yanıcılar, parlayıcı sıvılar bu grupta yer alır. Bu başlık altında yanıcı ve parlayıcı sıvı kimyasallar ele alınmaktadır. Yanıcı ve parlayıcı sıvılar parlama noktalarına göre ayrılırlar. *Yanıcılar: parlama noktası <37.8 ºC *Parlayıcılar: parlama noktası >37.8 ºC ile <93.3 ºC arasındadır. Parlama noktası bir sıvının, sıvı yüzeyinde tutuşabilecek kadar buharlaştığı en düşük sıcaklıktır. ABD Ulusal Yangından Korunma Kurumu tarafından geliştirilen standartta yangın tehlikesi kimyasalın parlama noktasına göre 4 (en yüksek) ile 0 (yanmaz) arasında derecelendirilmiştir. Örneğin etil eter kategori 4’de yer alan bir kimyasaldır. Bu kategorideki kimyasalların parlama noktası 22.8 ºC’in altındadır. Yani eter oda ısısında bile yanabilir haldedir ve tutuşmasına neden olabilecek kaynaklardan uzak tutulması gerekir. Laboratuvar yangınlarının çoğu yanıcı-çözücülere (alkol, eter, kloroform, vb.) bağlıdır. Oluşturdukları buhar kanserojen veya sağlık açısından tehlikeli olabilir. Bu nedenle yanıcı kimyasallar büyük hacimlerde (>500 mL) kullanılacaksa, işlemler çeker ocak içinde veya bina dışına çıkışı olan bir aspiratör/davlumbaz altında yapılmalıdır. Yanıcı-parlayıcı kimyasallarla çalışırken, *Yangına dayanıklı özel çelik dolaplarda saklayın * Isı kaynaklarından uzak tutun. *Oksitleyicilerden en az 6 m uzakta saklayın. *Depolama alanında yangın söndürücüler bulundurun. *Çalışma ortamında küçük hacimlerde bulundurun. *Büyük hacimlerle (>500 mL) çalışmak zorunda iseniz çeker ocak kullanın 8. Sıkıştırılmış gazlar ve kriyojenik kimyasallar Bu sınıfta sıkıştırılmış gazlar (oksijen, nitrojen, vb.), çözünmüş gazlar (asetilen, vb.) veya metal silindirler içerisinde dondurma veya sıkışma sonucunda sıvı hale getirilmiş gazlar (propan, karbondioksit, vb.) ile kriyojenik sıvılar (sıvı nitrojen, sıvı helyum, sıvı argon, ve katı karbondioksit [kuru buz]) yer alır. Sıvı nitrojen gibi kriyojenik sıvılar deride soğuk yanıklarına neden olur. Göze sıçramamasına özen gösterilmelidir. Sıvı nitrojen tankları, vb. soğuk ısı kaynakları ile çalışılırken sıçrama tehlikesine karşı mutlaka gözlük ve yüz siperi kullanılmalıdır. Korneanın düşük ısılara çok duyarlı olduğu ve körlük riski bulunduğu unutulmamalıdır. Hidrojen, propan ve sıvı hale getirilmiş doğal gaz gibi bazı kriyojenik sıvılar yanıcı özelliğe sahiptirler. Ciddi soğuk yanıklarına ve donmaya neden olabilirler. Bu kimyasallarla çalışırken soğuk tehlikesine karşı ve ayrıca kimyasal tehlikelere karşı koruyucu önlemler alınmalı önlük, kriyojenik eldiven, gözlük ve yüz siperi kullanılmalıdır.

## Slide 70
9. Reaktif kimyasallar Bu grupta yer alan kimyasallar (i) şok, basınç veya ısı artışına duyarlı olup patlayabilirler (ii) hızlı bir şekilde polimerize olabilir, dağılabilir veya gaz hale geçebilirler ve (iii) su ile tepkimeye girerek yanıcı gazların (hidrojen, vb.) ya da toksik gazların (fosgen, vb.) ortaya çıkmasına ya da spontan olarak yanma-patlamaya neden olurlar. Su ile reaktif kimyasallar arasında alkali metaller (sodyum ve lityum), anhidritler, karbitler, halitler, oksit ve peroksitler bulunur. NFPA etiketinde su ile reaktif kimyasallar W simgesi ile gösterilir . Su ile reaktif kimyasalların suyla temas etmeleri önlenmelidir. Reaktif kimyasalların bir bölümü hava ile ya da oksijen ve oksijen içeren bileşiklerle temas ettiklerinde şiddetli tepkimeye girer. Bunlara piroforik maddeler de denir ve alev almaları için bir tutuşturucuya gerek yoktur. Bunların bazılarının alevleri renksizdir ve gözle görülmeyebilirler. Hava ile reaktif kimyasallara örnek olarak alkali metaller (potasyum, sesyum), metal tozları (nikel, çinko, titanyum), hidritler (baryum hidrit, diboran, vb.) verilebilir. Peroksit oluşturan bileşikler de bu grupta yer alır. Bazı peroksitler şoka duyarlıdır ve patlayabilirler. Bu kimyasalların çoğu stabil değildir. Bazıları ambalajları açıldıktan 3 ay sonra (izopropil eter, vb.) çoğu 6 ay sonra (asetaldehit, benzil alkol, 2-butanol, 2-propanol, dietileter, vb.) imha edilmelidir. Yine birçoğu, ambalaj açılmamış olsa bile 1 yıl içinde imha edilmelidir. Bu maddelerin imhası Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmalıdır. Bu bileşikler ısı kaynaklarından uzak tutulmalı, ayrılmış alanlarda saklanmalıdırlar. 10. Patlayıcı kimyasallar Büyük miktarlarda termal ya da fiziksel enerji salabilen maddelerdir. Patladıklarında süpersonik hızlarda ilerleyen şok dalgalarına neden olurlar. Bunlar arasında azo bileşikleri, klorat ve perkloratlar, nitro bileşikleri, pikratlar, peroksitler ve azitler yer alır. NaN3 çözeltileri lavaboya dökülürse, borulardaki kurşunla tepkimeye girerek patlamaya neden olabilir.

## Slide 71
Kimyasalların Saklanması ve Taşınması Kimyasallar tehlike sınıflarına ve geçimlilik durumlarına göre saklanmalı ve taşınmalıdır. Bu gözetilmediği takdirde yangın, patlama gibi tehlikeler yanı sıra çalışanların toksik maddelere maruz kalması söz konusu olabilir. Kimyasalların uygun koşullarda saklanması sırasında dikkate alınması gereken önemli özellikler şunlardır: *Kimyasalların tehlike sınıfı *Diğer kimyasal maddelerle olan etkileşimleri (kimyasal geçimlilik) *Fiziksel özellikleri -Parlama noktası -Tutuşma derecesi *Saklama koşulları -Havalandırma gereksinimi *Miktarı *Ambalaj özelliği (plastik, metal, cam vb.) Kimyasalların saklanması sırasında sistematik bir gruplandırılma yapılması gerekir. Ancak, kimyasalları alfabetik sırayla saklamaktan kesinlikle kaçınılmalıdır. Çünkü bazı kimyasallar farklı maddelerle etkileşime girerek tehlike oluşturabilirler. Kimyasallar, doğru biçimde saklanmadıklarında, farklı nedenlerle birbirleriyle etkileşebilir ve kazalara neden olabilir. Bu durumlar arasında; Kazayla kırılma Doğru etiketlememe nedeniyle geçimsiz kimyasalların birbiriyle karıştırılması İyi kapatılmamış kaplardan sızan gazların karışması Kabın sızdırması Yangın ve depremler yer alır. Geçimsizlik, bir kimyasalın farklı kimyasallarla bir araya geldiğinde, etkileşerek stabilitesini yitirmesidir. Bazı durumlarda bu parlama, yangın, patlama ya da toksik buhar oluşması gibi ciddi tehlikelere neden olabilir. * Yanıcı parlayıcılar mutlaka diğerlerinden ayrı ve özel dolaplarda saklanmalıdır. *Oksitleyiciler (bir yangın durumunda) kararsız hale gelip yangının büyümesine neden olacağından yanıcı-parlayıcılardan uzak tutulmalıdır. *Korozivler (aşındırıcılar) güçlü asit ve bazlardır. Bunları diğerlerinden ayrı tutmak gerekir. *Asitleri bazlardan ayırmak gerekir. İnorganik asitler organik asitlerle geçimsiz olduklarından ayrı depolanmalıdır. *Toksik maddeler kendi başlarına ayrı depolanabilir veya diğer tehlike özelliklerine göre ilgili gruptakiler ile bir arada depolanabilir. Örneğin hem zehirli hem de yanıcı olan bir madde yanıcı-parlayıcılarla (geçimli olduğu doğrulandıktan sonra) tutulabilir.

## Slide 72
A. Geçimli organik bazlar B. Su ile temas durumunda reaksiyona giren materyaller C. Geçimli inorganik bazlar D. Geçimli organik asitler E. Peroksitler dahil geçimli oksitleyiciler F. Geçimli inorganik asitler G. Reaktif, yanıcı veya parlayıcı grupta olmayanlar J. Zehirli basınçlı gazlar K. Patlayıcı materyaller L. Çözücüler dahil yanıcı materyaller X. Geçimsiz kimyasallar

## Slide 73
Kimyasal dökülme ve saçılmalar Kimyasalların dökülmesi veya saçılması kişiye doğrudan temas ile zarar verebileceği gibi dökülme sonrası ortaya çıkan zararlı, toksik buharlar çevrede bulunan diğer kişileri de etkileyebilir. Bunun dışında kimyasalın türüne bağlı olarak çevreye zarar verebilir. Bu nedenle hem kişiye hem de çevreye oluşturabilecekleri zararlı etkileri ortadan kaldırmak için dökülme-saçılma durumunda temizliğin yapılması önemlidir. Kimyasalların temizlenmesine etki eden faktörler; *Dökülen kimyasalın miktarı *Saçılmanın olduğu alanın büyüklüğü *Toksisitesi *Uçuculuk özelliği *Dökülme-saçılma kitinin varlığı, ortaya çıkacak zararlı etkinin şiddetini etkileyecektir. Kimyasal dökülme-saçılma kiti Kimyasal dökülme-saçılma kiti içeriği

## Slide 76
*Kişisel koruyucu donanım: Müdahale sırasında kimyasallara dayanıklı eldiven, gözlük, maske ve önlük kullanılmalıdır. *Sınırlayıcı: Ticari olarak alınabileceği gibi, 1-2 metre uzunluğunda ve 10-15 cm çapında pamuklu bir kumaştan sosis biçiminde dikilen bir torbanın içi talaşla doldurularak da yapılabilir. Dökülen-saçılan sıvının daha geniş alana yayılmasını önlemek amacıyla sıvının etrafını çevirip sınırlandırılması amacıyla kullanılır. Ayrıca farklı boyutlarda tabaka halinde sıvıyı emici nitelikte bezler de bulundurulabilir. Bunlar dökülmenin miktarca daha az olduğu durumlarda doğrudan sıvıyı emerek temizlenmesine yardımcı olurlar. *Emici-absorban-malzeme: Dökülen sıvının emdirilerek ortamdan uzaklaştırılması amacıyla kullanılır. Kağıt havlu az miktarlardaki dökülmelerde kullanılabilirse de, inert bir materyal olmadığından, yoğun dökülmelerde kedi kumu, talaş veya kum kullanılması tercih edilmelidir. *Nötralizan: Asitlerin nötralizasyonu için sodyum veya kalsiyum karbonat veya sodyum bikarbonat, alkalilerin nötralizasyonu için sodyum bisülfat, borik asit, oksalik asit veya sitrik asit kullanılabilir. *Temizleme ve atık ekipmanı: Toz nitelikteki kimyasalların toplanmasında, emici malzeme ile emdirilerek toplanmış maddenin atılmasında, kırık cam parçacıklarının toplanması amacıyla faraş, fırça ve penset kullanılır. Atıklar atık torbası veya kovaya atılmalıdır. Kimyasal dökülme-saçılma kiti ile müdahalede öncelikle, KKD giyilmelidir. Ardından, dökülmenin dış sınırının çevresi sınırlayıcı ile çevrilerek, sıvının daha fazla yayılmasına engel olunur. Dökülen sıvının asit veya alkali olmasına göre uygun nötralizan madde ile sıvının üzeri kaplanır. Ardından emici maddeler (kedi kumu, vb.) kullanılarak nötralize edilmiş sıvı emdirilir ve faraş-süpürge kullanılarak temizlenir.

## Slide 77
Kimyasal tehlikelere karşı korunma Laboratuvardaki tüm tehlikeler gibi kimyasal tehlikeler için de 4 aşamalı bir kontrol söz konusudur. İlk aşama tehlikenin yok edilmesi, olası değilse daha az tehlikelisi ile değiştirilmesidir. Tehlikeli bir kimyasal madde, eğer kullanılması zorunlu değil ise kullanılmamalı ya da daha az tehlikeli bir alternatifi ile değiştirilmelidir. Ne yazık ki, bu her zaman olası değildir ve tehlikeli kimyasalların kullanılması gerekebilir. Bu durumda, mühendislik önlemleri, yönetsel önlemler ve kişisel korunma önlemleri devreye girer .Mühendislik önlemleri tehlikeyi kaynağında sınırlamak amacıyla kullanılan donanımları ve havalandırma sistemlerini kapsar. Bunların başında çeker ocaklar gelir. Çeker ocaklar çalışanların kimyasallara solunum ve kısmen de deri/mukoza yoluyla maruz kalmasını engeller. Laboratuvar havalandırma sistemleri, yanıcı kimyasallar için saklama dolapları da mühendislik önlemlerine verilebilecek diğer örneklerdir. Yönetsel önlemler, güvenli çalışma uygulamalarını, eğitimleri, çalışan sağlığına yönelik izlemleri, alınan önlemlerin etkinliğinin denetimi gibi etkinlikleri kapsar. Kişisel korunma önlemleri arasında tehlikelerle teması engellemeye/azaltmaya yönelik kişisel koruyucu donanımın kullanılması ve özenli, kurallara uygun çalışılması gelir. Kişisel koruyucu donanımların etkinliği kişilerin doğru donanımı, gerektiğinde ve doğru biçimde kullanımına bağlıdır. Mühendislik Önlemleri 1. Genel laboratuvar havalandırması Tehlikeli kimyasalların yoğun olarak kullanıldığı laboratuvarlarda havanın %100’ünün dış ortama verilmesi gerekir. Laboratuvarda aynı havanın sirküle olmaması gerekir. Tehlikeli kimyasal buharlarının yayılmasını önlemek için laboratuvarların diğer alanlara göre negatif basınçlı olması önerilmektedir. Kimyasalların yoğun kullanılmadığı laboratuvarlarda, tehlikeli kimyasalların çeker ocak içinde çalışılması durumunda, ortamın iyi havalandırılması yeterli olabilir. 2. Çeker ocak Gazlara, kimyasalların buharlarına ve parçacıklara karşı çalışanları koruyan bir mühendislik önlemidir .Tehlikeli kimyasallarla çalışırken çeker ocak kullanılması her zaman tavsiye edilir. Cihaz en az 0.5 m/s hava akım (emme) hızına sahip olmalıdır. Çeker ocak aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır: *Uçucu veya toz formdaki tehlikeli kimyasallarla çalışırken *Kimyasalların buhar riskine karşı *Kokulu kimyasallarla çalışırken

## Slide 78
GÜVENLİ ÇEKER OCAK KULLANIM 1-- Çalışırken her zaman uygun göz koruyucu ve laboratuvar önlüğü giyilmelidir. 2- Kullanılan cihazın son bir yıl içerisinde bakımının yapılmış olması ve sertifikalandırılmış olması gerekir. 3- Her kullanımdan önce hava akımı kontrol edilmelidir. 4-Çeker ocak kullanılmadan önce havalandırma sistemi çalıştırılmalıdır. 5-Tehlikeli materyallerle çalışırken çeker ocak egzoz fanı sürekli çalışır konumda olmalıdır. 6-Türbülansı en aza indirmek için kabinin en az 15 cm içinde çalışılmalıdır. 7-Hava akımı engellenmemelidir. 8-Açılır kanat cihaz üzerinde belirlenen yükseklikten fazla kaldırılmamalıdır. Bu cihazın etkinliğini azaltır. Cihaz kullanılmadığı zaman laboratuvardaki hava akımını düzenlemek için tavsiye edilen pozisyonda bırakılmalıdır. 9- Açılır kanat çalışanın yüz hizasından aşağıda olmalıdır. 10-Cihazın arka bölümünde yer alan havalandırma oluğu engellenmemelidir. Çalışırken malzemeler arka bölümde bir raf üzerinde yer almalıdır. 11-Çeker ocak depolama alanı olarak kullanılmamalıdır. Sadece çalışma için uygun miktarda kimyasal bulundurulmalıdır. 12-Isı kaynakları cihaz içinde kullanılmamalıdır. Kişisel Önlemler Kişisel korunma önlemlerinin başında iyi laboratuvar uygulamaları kapsamında çalışmak gelir. Bu bağlamda, uyulması önerilen kurallar aşağıda tanımlanmıştır. * Laboratuvarda tehlikeli kimyasallarla çalışırken yalnız çalışmayın. * Kimyasalların yakınında gıda bulundurmayın ve tüketmeyin * Laboratuvarda sigara içmeyin *Kimyasalları koklamayın ve tatmayın * Zarar görmüş cam malzeme kullanmayın, kırık cam malzemeleri kapaklı kutulara atın * Ağzı açık şişe ve benzeri cam eşyaların ağızlarını dökülmemeleri ve zararlı gaz çıkışını önlemek için kapalı tutun *Dökülme-saçılmaları temizleyin *Laboratuvardan ayrılmadan önce ellerinizi ve temas etmiş olan kısımlarınızı yıkayın *Dikkatsiz davranışlar ve el şakalarından kaçının *Ağız ile pipetlemeden kaçının *Uzun saçları toplayın *Kapalı ayakkabı giyin sandaletlerden uzak durun *Kişisel hijyen koşullarına uyun *Her çalışan çalıştığı alanın düzeninden ve temizliğinden sorumludur *Kimyasalları düzgün şekilde depolayın ve etiketleyin *Her günün sonunda çalışma alanınızı temizleyin *Uyarı işaretlerini dikkate alın *Çalışma koşuluna uygun kişisel koruyucu donanım kullanın

## Slide 79
1. Göz ve yüz koruyucular Sıçrama veya temas riski olan durumlar için göz ve yüz koruyucular kullanılır. Güvenlik gözlüklerinin yanları kapalı olanlar tercih edilmelidir. Dalgıç tipi gözlükler, göz ve göz çevresini saçılmalara karşı korur ve gözlük üzerine takılabilirler. Yanları kapalı olup darbelere dayanıklıdırlar. Yüz siperleri ise yüzü saçılma ve sıçramalara karşı korur. Gözleri kimyasallara karşı korumak için siperle birlikte ayrıca gözlük takılmalıdır. Kontakt lens koruyucu değildir. Tersine, kontakt lens kullananların (özellikle biyolojik sıçramalara karşı) korunma amacıyla koruyucu gözlük kullanmaları önerilmektedir. 2. Eldiven Tek bir eldiven tipi tüm kimyasal sınıfları için uygun değildir. Uygun eldiveni seçebilmek için çalışmaya başlamadan önce risk analizi yapılarak ne tür korunma sağlanması gerektiğine karar verilmelidir. Kimyasallara dirençli eldivenler nitril, butil, neopren gibi farklı materyallerden üretilebilir. Eldiven seçilirken eldivenin üretildiği materyal kadar, eldivenin kalınlığı ve büyüklüğü de önemlidir. Nitril eldiven: Nitril eldiven tıbbi laboratuvarlarda kimyasallar ile çalışma açısından en uygun (maliyet-etkin) eldiven tipidir. Akrilonitril maddesinden üretilmiştir. Eldivenin yüksek akrilonitril içeriği kimyasallara olan direnci sağlamaktadır. Asitler, kostikler, alkoller için uygundur. Ancak güçlü oksitleyici ajanlar, aromatik çözücüler, ketonlar ve asetatlar için önerilmez. Butil eldiven: Sentetik kauçuk olup birçok kimyasal için kullanılabilir. Peroksitler, aşındırıcı asitler (nitrik asit, sülfirik asit, hidroflorik asit vb.) kuvvetli bazlar, alkoller, aldehitler, ketonlar, esterlere karşı korur. Butil eldivenler oksidasyon, ozonun aşındırıcı etkisine ve delinmeye, düşük ısı derecelerine karşı dirençlidirler. Bu tipteki eldivenler alifatik ve aromatik hidrokarbonlar ve halojenli çözücüler için kullanılmaz. Neopren eldiven: Sentetik kauçuk olup doğal kauçuğa göre daha dayanıklıdır. Alkol, organik asit ve alkalilere karşı korur. Lateks eldivene göre kimyasallara karşı daha güçlü koruma sağlar. 3. Maske ve respiratörler Güvenli uygulamalar ve mühendislik önlemleri çalışanları kimyasal tehlikelere karşı korur ancak bazı koşullarda maske kullanılması gerekebilir.

## Slide 81
Bunlar; *Çeker ocak dışında gerçekleşen bir kimyasal dökülme-saçılma olduğunda * Çeker ocakta herhangi bir arıza olduğunda *Mevzuat tarafından zorunlu tutulan durumlarda N95 gibi partikül filtreli maskeler toz halindeki yada aerosol formundaki kimyasallardan korunmak için uygundur. Ancak, bu tip maskeler kimyasal gaz ve buharlara karşı korunma sağlamaz. Bu durumlarda kimyasal kartuşlu respiratörler kullanılmalıdır. Kimyasalların sınıfına uygun kartuş seçilmelidir 4-. Laboratuvar Önlükleri Laboratuvar önlükleri kişisel giysileri kimyasal dökülme ve saçılmalardan korumak için kullanılır. Kimyasallarla çalışmalarda kullanılacak önlüklerin; * Sıvı geçirgenliği az olmalı * Kullanılan kimyasala belirli oranda dirençli olmalı * Cilt temasını önleyebilmesi için uzun kollu, önü kapalı ve bilek kısmı manşetli olmalı * Yanıcı-parlayıcı maddelerle çalışılıyorsa anti-statik olmalı ve kolay alev almamalı *Aşındırıcılarla çalışılıyorsa plastik veya kauçuk “apron” tipi önlük tercih edilmelidir. 5. Ayakkabı Önü açık ayakkabılar ve sandaletler giyilmemelidir. Kimyasal dökülme saçılma durumunda temizliği yapacak olan personelin kimyasallara dirençli ayakkabılar giymesi gerekir.